СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМУСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2015 года      № 45-1

Об утверждении  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан до 2033 года

В соответствии с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 г. Москва «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан до 2033 года   (прилагается).

2.Настоящее  решение  опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» в разделе сельского поселения  на официальном сайте администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан www.admkarm.ru и обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенном в здании администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан .

3.   Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Председатель Совета					Г.Ф. Кадаева

Приложение к решению

Совета сельского поселения

№ 45-1 от 16.02.2015 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан до 2033 года.

Том 1. Программный документ

Заказчик: администрация сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Договор 74/09-П-2014-ПКР

Исполнитель: ООО «Строительное предприятие»

Директор ООО «Строительное предприятие»                             Д. С. Панов

Главный инженер проекта                                                            П. А. Паревский

г. Уфа, 2015 г.

Содержание

1. Цели Программы	8

2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	9

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет	10

3.1 Водоснабжение, водоотведение	10

3.2 Теплоснабжение	11

3.3 Электроснабжение	11

3.4 Газоснабжение	12

3.5 Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)	13

3.6 Транспортная инфраструктура	15

3.7 Телефонизация, телевидение и радиофикация	18

4. Перспектива развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	20

4.1 Динамика численности населения сельского поселения	20

4.2 Труд и занятость населения	22

4.3 Прогноз численности населения сельского поселения	25

4.4 Характеристика экономики сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	27

4.5 Анализ состояния жилищного фонда сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	29

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	30

6. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения	32

7. Анализ платежеспособности потребителей	35

8. Мониторинг реализации Программы	36

Паспорт Программы

| Наимено-вание Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан до 2033 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик | ООО «Строительное предприятие» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. |
| Целевые показатели | Показатель: - надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. - сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. - доступности для потребителей коммунальных услуг. - эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2033 года. Этапы осуществления Программы: - 1 этап: Первая очередь 2015-2023 годы; - 2 этап: Расчетный срок 2024-2033 годы. |
| Нормативно-правовая база | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, сбору, вывозу твердых бытовых отходов, направленных: - на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, экологической безопасности; - на повышение надежности и качества теплоснабжения; - на стабилизацию и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; - на улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является сектор социально-экономического развития и ЖКХ местной администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса. Контроль над исполнением Программы осуществляют местная администрация сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1. Цели Программы

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - сельское поселение Старомусинский сельсовет), повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет до 2033 года, которая является основой для подготовки инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального Кармаскалинский район Республики Башкортостан:

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

# 2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

# 3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет

В систему коммунальной инфраструктуры входят водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, утилизация (захоронение) ТБО.

Организации, предоставляющие коммунальные услуги сельскому поселению Старомусинский сельсовет:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение:

4. Электроснабжение:

- ООО «ЭСКБ»

5. Газоснабжение:

- ОАО «Газ-Сервис»

6. Утилизация ТБО

## 3.1 Водоснабжение, водоотведение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский

сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

## 3.2 Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д. Старомусино – сельский клуб от автономной газовой котельной, школа - от школьной котельной, ФАП – от электрического котла отопления, здание Администрации сельского поселения – от газовой миникотельной;

- в с. Ильтуганово сельский клуб и школа от автономной газовой котельной школы, ФАП – от электрического котла отопления;

- в с. Арсланово – сельский клуб от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Старомусино, с. Ильтуганово, с. Арсланово, д. Новомусино, большей части жилой застройки д. Актюба и д. Аккуль газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д. Аккуль и д. Актюба печное.

## 3.3 Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ-10 кВ от подстанции 35/10 «Шаймуратово».

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВА. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

- в д. Старомусино - 4, суммарной мощностью 266 кВА;

- в с. Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

- в с. Арсланово - 4, суммарной мощностью 363 кВА;

- в д. Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

- в д. Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

- в д. Аккуль - 2, суммарной мощностью 223 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

## 3.4 Газоснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение осуществляется Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис» РБ от газовой трассы 0,6 Мпа Ишимбай - Уфа. От Бузовьязовской АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП № 33 и 102 в деревне Старомусино;

- ШРП № 35 в селе Ильтуганово;

- ШРП № 34 в селе Арсланово;

- ШРП № 32 в деревне Новомусино;

- ШРП № 36 в деревне Актюба;

- ШРП № 37 в деревне Аккуль

## 3.5 Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.

Существующая на сегодняшний день практика использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-03 «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы генеральным планом предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТБО, так как они не соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из эксплуатации с последующей рекультивацией.

Таблица 1

Нормы накопления отбросов

| Бытовые отходы | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| --- | --- | --- |
| д. Старомусино |  | 0,3525 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,1110 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 1,168 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,2415 |
| с. Ильтуганово |  | 0,2842 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,0828 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 0,872 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,2014 |
| с. Арсланово |  | 0,1667 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,0407 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 0,428 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,126 |
| д. Новомусино |  | 0,2163 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,0460 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 0,484 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,1703 |
| д. Актюба |  | 0,1448 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,0200 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 0,210 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,1248 |
| д. Аккуль |  | 0,0454 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,0070 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 0,074 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,0384 |
| Всего по сельскому поселению: |  | 1,2098 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 190 | 0,3074 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,002 | 3,236 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5 | 0,9024 |

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба, Аккуль сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на четыре временные свалки ТБО, находящиеся:

- в северном направлении за границами населенного пункта Ильтуганово, за промзоной (территорией МТФ);

- в южном направлении на удалении ориентировочно 140 м от границ населенного пункта Арсланово в овраге между двумя полями;

- в северо-западном направлении от промзоны (территории МТФ) за границами населенного пункта Новомусино;

- в пойменной части р. Иленька на удалении ориентировочно 120 м от автодороги Старомусино – Арсланово с правой стороны от автодороги.

Свалки являются несанкционированными и подлежат закрытию, территории под ними подлежат рекультивации.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

## 3.6 Транспортная инфраструктура

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального и местного значения. Планировочный каркас территории сельского поселения Старомусинский сельсовет создают:

- часть автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения Кармаскалы - Шаймуратово – Ильтуганово – Старомусино - Александровка - Бузовьязы, пересекающаяся с автодорогой республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения Новомусино – Старомусино – Ильтуганово;

- автодорога местного значения Старомусино – Арсланово - Аккуль.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский филиал ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет 27,262 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 26,455 км).

Таблица 2

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность в границах с.п., км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | Гравий (посыпка) | грунт |
| республиканского значения |
| 1 | автодорога Уфа - Оренбург (в границах с.п.) | III | 10,150 | 10,150 | 10,150 | - | - |
| районного значения |
| 2 | автодорога Кармаскалы – Шаймуратово – Ильтуганово - Александровка – Бузовьязы (в границах с.п.) | IV | 4,005 | 4,005 | - | 4,005 | - |
| 3 | автодорога Новомусино – Старомусино – Ильтуганово | IV | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | - |
| местного значения |
| 4 | автодорога Старомусино – Арсланово – Аккуль | IV | 7,05 | 7,05 | - | 7,05 | - |
| 5 | подъезд к от автодороги Уфа – Оренбург к Актюбе и Аккулю | IV - V | 2,057 | 1,250 | - | 1,25 | 0,807 |
|  | всего: |  | 27,262 | 26,455 | 10,150 | 16,305 | 0,807 |

Таблица 3

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Старомусино | 8,052 | 4,83 |
| с. Ильтуганово | 6,712 | 4,027 |
| с. Арсланово | 4,196 | 2,52 |
| д. Новомусино | 5,676 | 3,406 |
| д. Актюба | 4,16 | 2,496 |
| д. Аккуль | 1,280 | 0,768 |
| ВСЕГО | 30,076 | 18,047 |

Пассажирские перевозки по территории Кармаскалинского района осуществляет автотранспортное предприятие Уфимское АТП - филиал ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов осуществляется по пригородному маршруту № 120 направлением Уфа – Новомусино. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении автодороги Уфа – Оренбург с автодорогой – отводом в д. Новомусино и в самом населенном пункте. В остальных населенных пунктах остановки общественного транспорта отсутствуют.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 159 единиц автомототехники, в том числе: 112 - легковых автомобилей; 13 - грузовых автомобилей; 16 - мотоциклов; 18 - тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 98 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие две АЗС находятся на 39 км автодороги Уфа – Оренбург. Имеются АЗС в с. Кармаскалы (2 ед.) и в населенном пункте Бузовьязы. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в д. Старомусино (на территории бывшей МТМ) и в райцентре с. Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция компании «Экосистемз» (АГЗС) в с. Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, очень мало автотранспорта, работающего на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение на автотрассах республиканского и межрайонного значения автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе после строительства АГЗС планируется постепенно перевести часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 26 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская железная дорога.

На пересечении водных объектов (рек) с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

## 3.7 Телефонизация, телевидение и радиофикация

Обеспечение потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 74 абонента производится от объекта связи ОАО «Башинформсвязь» - АТС монтированной емкостью 80 номеров. Количество задействованных номеров - 80.

Тип телефонной станции: КУС. Абонентская разводка по населенным пунктам выполнена на опорах. АТС контейнерного типа, введена в эксплуатацию в 2008 году и размещается на территории Администрации сельсовета.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия предоставляют федеральные операторы мобильной связи «МТС», «Мегафон» и «Билайн».

На территории сельского поселения на 39 км автодороги Уфа – Оренбург за действующей АТС имеются 3 базовые станции (вышки с ретрансляторами) сотовой связи этих операторов.

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования.

Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет развиваются Интернет и IP- телевидение.

# 4. Перспектива развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 4.1 Динамика численности населения сельского поселения

По данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 1 января 2015 года составило 1668 человек.

Таблица 4

Численность населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

в динамике

| Наименование | Общая численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2013 г. | 2015 г. |
| Сельское поселение Старомусинский сельсовет | 1591 | 1618 | 1668 |

Таблица 5

Численность населения по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 г. (чел.) | Численность населения 2014 г. | Общее количество семей | Каменных, кирпичных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Старомусино | 758 | 584 | 180 | 18 |
| 2 | С. Ильтуганово | 699 | 461 | 160 | 12 |
| 3 | С. Арсланово | 341 | 206 | 85 | 5 |
| 4 | Д. Новомусино | 333 | 207 | 73 | 5 |
| 5 | Д. Актюба | 243 | 114 | 43 | 3 |
| 6. | Д. Аккуль | 125 | 38 | 23 | 2 |

Возрастные группы по населенным пунктам (2013 г.)

| Возрастные группы (чел.) | Д. Старомусино | С. Ильтуганово | С. Арсланово | Д. Новомусино | Д. Актюба | Д. Аккуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 73 | 36 | 16 | 26 | 4 | 1 |
| От 7 до 16 лет | 54 | 44 | 12 | 22 | 14 | 1 |
| Старше 55 лет женщин | 83 | 86 | 45 | 43 | 20 | 11 |
| Старше 60 лет мужчин | 28 | 38 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 16-55 лет женщин | 162 | 115 | 56 | 76 | 20 | 7 |
| 16-60 лет мужчин | 184 | 117 | 60 | 60 | 37 | 12 |
| Всего населения в поселке | 584 | 436 | 214 | 242 | 105 | 37 |

Таблица 6

Статистические данные по молодежной возрастной группе

(возраст от 14 до 30 лет)

| Общие данные | Единица изм. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | чел. | 376 |
| Число родившихся | чел. | 16 |
| Число умерших - всего: | чел. | 18 |
| в т. ч. в возрасте от 14 до 30 лет | чел. | 0 |
| Количество молодых семей | ед. | 62 |
| Количество вновь созданных семей | ед. | 12 |
| Количество разводов | ед. | 3 |
| Количество неполных семей | ед. | 16 |
| Количество молодых инвалидов в возрасте от 14 до 30 лет | чел. | 1 |
| Число молодых людей, состоящих на учете у нарколога - всего (кроме подростков от 10 до 14 лет) | чел. | 1 |
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | чел. | 0 |
| Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 0 |
| Количество призывников | ед. | 12 |
| Количество призванных в армию | чел. | 3 |
| учащиеся | чел. | 157 |
| Работающая молодежь | чел. | 160 |
| Общая численность неработающей молодежи | чел. | 12 |
| в том числе: безработные, состоящие на учете в центрах занятости, зарегистрированные на бирже труда | чел. | 0 |
| из них в возрасте: от 16 до 18 лет | чел. | 0 |
| Численность подростков и молодежи, занимающейся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях | чел. | 15 |
| Численность подростков и молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах, поисковых формированиях и т.п. | чел. | 0 |

## 4.2 Труд и занятость населения

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность.

Таблица 7

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2015 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1668 | 100,0 |
| в том числе: |
| Моложе трудоспособного возраста | 270 | 16,19 |
| В трудоспособном возрасте | 1005 | 60,25 |
| Старше трудоспособного возраста | 393 | 23,56 |

Таблица 8

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2015 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. |
| Численность населения, всего | 1668 | 3544 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1005 | 1947 |

Таблица 9

Численность безработных граждан сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | На 01.01.13 г. | На 01.07.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.07.14 г. | На 01.10.14 г. | На 01. 12.14 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Старомусинский сельсовет | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Безработица в сельском поселении на 1 января 2014 г. составило 8 человек, на 1 июля 2014 г. - 8 человек, на 1 октября 2014 г. - 8 человек, на 1 декабря 2014 г. – 8 человек.

Диаграмма 1. Структура занятости населения на 2015 год (чел.).

Таблица 10

Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 | в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднесписочная численность работников в экономике - всего (на последнюю дату) | чел. | 937 | - |
| 2. | Количество налогоплательщиков: |
|  | в том числе: |
|  | физические лица | чел. | 1315 | - |
|  | юридические лица | чел. | 0 | - |
| 3. | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | руб. | 12000 | - |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | руб. | - | - |
| 5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | руб. | - | - |
| 6. | Объем платных услуг населению | руб. | - | - |
| 7. | Оборот розничной торговли | руб. | - | - |
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+, -) всего по экономике поселения | руб. | - | - |
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |
|  | план | руб. | 7464649,13 | - |
|  | факт | руб. | 7617504,31 | - |
|  | % исполнения | % | 102 | - |
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | руб. | 2183829,8 | - |
|  | в том числе по видам налогов: |
|  | земельный налог | руб. | 1516112,92 | - |
|  | налог на имущество физ. лиц | руб. | 106285,40 | - |
|  | арендная плата за землю | руб. | 423361,94 | - |
| 11. | Исполнение расходной части бюджета поселения: |
|  | план | руб. | 7498649,13 | - |
|  | факт | руб. | 7498649,13 | - |
|  | % исполнения | % | 100 | - |
| 12. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | руб. | - | - |

## 4.3 Прогноз численности населения сельского поселения

Согласно генеральному плану прогнозная численность населения по сельскому поселению Старомусинский сельсовет на расчетный срок составит 3544 человек. Прогноз численности населения произведен, исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Таблица 11

Прогноз численности населения сельского поселения Старомусинский сельсовет по населенным пунктам

| Населенный пункт | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Старомусино | 801 | 927 |
| с. Ильтуганово | 545 | 681 |
| с. Арсланово | 305 | 396 |
| д. Новомусино | 564 | 777 |
| д. Актюба | 410 | 581 |
| д. Аккуль | 144 | 182 |
| Всего | 2769 | 3544 |

График 1. Прогнозная численность населения сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Таблица 12

Прогноз численности населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Ед. измерения | 2015 г. | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Человек | 1668 | 2769 | 3544 |

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов - важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Республика Башкортостан характеризуется более благоприятной демографической ситуацией по сравнению с Российской Федерацией в целом, а так же с соседними регионами. Республика занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе и в сравнении с соседними регионами по таким демографическим показателям как: коэффициенты рождаемости и смертности, прирост численности населения.

По сравнению с Россией Республика Башкортостан имеет более высокие показатели естественного прироста. Однако, современные показатели рождаемости значительно меньше параметров, требуемых для замещения поколений.

В настоящее время на территории Кармаскалинского района действует ряд муниципальных целевых Программ направленных на улучшение жилищных условий, уровня медицинских услуг, качества образования, увеличение количества рабочих мест на территории района – все это основные индикаторы, влияющие на демографическую ситуацию, в том числе и на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет. В то же время для поддержания положительной демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

## 4.4 Характеристика экономики сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Кармаскалинский район является сельскохозяйственно-промышленным районом. Сельское хозяйство специализируется на возделывании зерновых культур и сахарной свеклы. В животноводстве наибольшее развитие получило молочное производство, овцеводство. В районе серьезно занимаются выращиванием сахарной свеклы. Из года в год увеличивается производство этой важнейшей технической культуры. В целом по району более 95 процентов площадей, занятых сахарной свеклой, возделываются без применения ручного труда. Активно внедряются интенсивные технологии по возделыванию сельскохозяйственных культур.

На территории сельского поселения действуют ЗАО «Алатау», ИП.

Таблица 13

|  |  | Единица измерения | Количество ед. изм. | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МТМ - место нахождения д. Старомусино |
|  | Мастерская | тракторов | 4 | 4 |
|  | Автогараж | машин | 6 | 6 |
|  | АЗС | тонн | 75 | - |
|  | МТФ с. Ильтуганово |
|  | Коровник | голов | 375 | 20 |
|  | МТФ д. Новомусино | голов | 489 | 15 |
|  | Ферма с. Арсланово | голов | 74 | 2 |
|  | Ферма д. Аккуль | голов | 146 | 7 |
|  | Склад для фуража | тонн | - | - |
|  | Родильное помещение | голов |  |  |
|  | Складской сектор |
|  | Зерносклад д. Старомусино | тонн | - | 3 |
|  | Зерносклад с. Ильтуганово | Тонн | - | 3 |
|  | Зерносклад с. Арсланово | тонн | - | 1 |
|  | Автовесы | тонн | - | - |
|  | Сушильный агрегат | тонн/сут | - | - |
|  | Овощехранилище | тонн | - | - |
|  | Конный двор д. Аккуль | голов | 93 | 2 |
|  | Овцеферма | голов | - | - |
|  | Свиноферма | голов | - | - |
|  | Птицеферма | голов | - | - |
|  | Пилорама |  | - | - |

Таблица 14

| № п/п | Наименование КФХ, ИП | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. | Наличие складов, теплиц, техники, земельного участка (наименование и количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Галиахметова д. Старомусино, ул. Лесная, д. 9 | Растение-водство | 1 | Земельный участок 64 га. Имеющаяся техника находится в личном подворье, за ИП не числится |
| 2. | ИП Гареев с. Арсланово, ул. Школьная, д. 31 | Растение-водство | 1 | Земельный участок 55 га. Имеющаяся техника находится в личном подворье, за ИП не числится |

## 4.5 Анализ состояния жилищного фонда сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

В настоящее время в сельском поселении Старомусинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1668 человек.

Таблица 15

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013 г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11385,7 |
| 2 | с. Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3 | с. Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152,0 |
| 4 | д. Новомусино | 200,2 | 2907,4 | 3107,6 |
| 5 | д. Актюба | 329,8 | 1329 | 1658,8 |
| 6 | д. Аккуль | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Итого: | 12200 | 22807,3 | 35007,3 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составило 21,64 м2/чел.

Таблица 16

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 октября 2014 г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м² | Деревянных жилых домов, м² | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д. Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11763,75 |
| 2. | С. Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3. | С. Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152 |
| 4. | Д. Актюба | 200,2 | 2907,4 | 3144,1 |
| 5. | Д. Аккуль | 329,8 | 1329 | 2018,1 |
| 6. | Д. Новомусино | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Всего | 12200 | 22807,3 | 35905,3 |

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность, сельского поселения Старомусинский сельсовет в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

# 6. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Таблица 17

Стоимость жилищно-коммунальных услуг

| Вид услуги | Ед. изм. | Размер-ность норма-тива | Тариф ОКК для измерения населения, руб./ед. | Норма-тив потреб-ления услуг | Ежемесяч-ная стоимость коммуналь-ных услуг, руб./чел | Индекс изменения размера платы граждан за коммуналь-ные услуги (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрос-набжение | кВт.ч | кВт.ч / чел | 1,65 | 49 | 80,85 | 118,3 |
| Газоснаб-жение | м³ | м³/чел | 4,53 | 12 | 54,36 | 114,97 |

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан действуют нормативы потребления коммунальных услуг, установленные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30.05.2013 № 81 «О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года № 221 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Республики Башкортостан, при отсутствии приборов учета».

Потребительская корзина установлена Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 521 от 20 ноября 2014 года. Потребительская корзина устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан определяется ежеквартально и утверждается Постановлением Правительства Республики Башкортостан.

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению.

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели:

- федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- региональные стандарты нормативной площади жилого помещения;

- величина прожиточного минимума;

- величина потребительской корзины;

- величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

- индекс потребительских цен;

- сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- размеры платы коммунальных услуг;

- нормативы потребления коммунальных услуг.

# 7. Анализ платежеспособности потребителей

Средняя заработная плата населения за 2014 год составила 22200 руб.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м² - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 % - установленный региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Республике Башкортостан на 2014 год установлен в размере 112,9 руб., на 2015 год - 121,1 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 146 г. Москва.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда сельского поселения Старомусинский сельсовет определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Уровень платежеспособности населения сельского поселения Старомусинский сельсовет на 2015 год достаточный, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате.

# 8. Мониторинг реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации Программы разрабатываются инвестиционные Программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные Программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных Программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных Программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных Программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных Программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- протяженность сетей;

- продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- количество потребителей, страдающих от отключений;

- количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- протяженность построенных сетей;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- фактическая производительность оборудования;

- установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- численность населения, получающего коммунальные услуги;

- численность населения сельского поселения;

- численность населения, получающего услуги организации;

- среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- денежные доходы населения;

- объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- выручка организации коммунального комплекса;

- объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- численность персонала, человек;

- объем реализации товаров и услуг;

- объем выручки от реализации;

- объем дебиторской задолженности.

5. Источники инвестирования инвестиционной Программы:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных Программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных Программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной Программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных Программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации - на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам - не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Содержание

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан для развития Программы	43

1.1 Географическое положение и природные условия территории сельского поселения	43

1.2 Комплексная оценка территории сельского поселения Старомусинский сельсовет	48

1.3 Прогноз развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	51

1.3.1 Прогноз развития сельского хозяйства	51

1.3.2 Прогнозный анализ численности населения сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	53

2 Прогноз развития застройки сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан	55

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	57

3.1 Водоснабжение, водоотведение	57

3.2 Теплоснабжение	58

3.3 Электроснабжение	59

3.4 Газоснабжение	60

3.5 Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)	60

3.6 Транспортная инфраструктура	62

3.7 Телефонизация, телевидение и радиофикация	66

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	68

5. Перспективная схема водоснабжения	69

6. Перспективная схема водоотведения	72

7. Теплоснабжение	74

8. Электроснабжение	76

9. Газоснабжение	77

10. Утилизация и размещение твердых бытовых отходов	79

11. Организация реализации проектов	82

# 1. Перспективные показатели развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан для развития Программы

## 1.1 Географическое положение и природные условия территории сельского поселения

Кармаскалинский район расположен в центре Республики Башкортостан, в 50 км к юго-востоку от г. Уфы. Территория района составляет 175 тыс. га, в том числе 125 тыс. га - сельхозугодий, из них 75 тыс. га - пашни. Районный центр - село Кармаскалы.

Через территорию муниципального района проходят транспортные магистрали федерального и республиканского значения: железнодорожные трассы «Уфа – Кумертау – Оренбург», «Уфа – Белорецк», автомобильные трассы «Уфа – Оренбург», «Уфа – Белорецк».

В Кармаскалинский район входят 16 сельских поселений. Всего населённых пунктов - 122. Зарегистрированы представители более 40 национальностей, преобладают башкиры - 39,6 %, русские - 16,5 %, татары - 31,9 %, чуваши - 9,3 %, мордва - 0,9 %.

Сельское поселение Старомусинский сельсовет расположено в юго-западной части района. На севере и западе сельское поселение граничит с сельским поселением Подлубовский сельсовет, на юго-западе - с сельским поселением Бузовьязовский сельсовет, на юге - с муниципальным районом Аургазинский район РБ, на юго-востоке - с сельским поселением Старобабичевский сельсовет, на востоке и северо-востоке – с сельским поселением Шаймуратовский сельсовет.

Административный центр сельского поселения – с. Старомусино, расстояние до г. Уфы составляет 40 км, до районного центра с. Кармаскалы – 18 км. Площадь территории сельского поселения составляет 106 км².

Рисунок 1. Географическое положение муниципального района Кармаскалинский район на территории Республики Башкортостан

Рисунок 2. Состав муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Рельеф местности в целом волнисто-увалистый, осложненный наличием карстовых проявлений и оврагообразованием. На юго-западном участке небольшие уклоны в восточном направлении, на юго-восточном участке уклон в северо-западном направлении.

В геологическом отношении район сложен до глубины 60 м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

По природным условиям территория сельского поселения Старомусинский сельсовет, как и вся территория Кармаскалинского района в целом, относится к лесостепной зоне Русской равнины, к подзоне типичной лесостепи.

Доминируют лесостепные агроландшафты. Коренные леса были представлены смешанными широколиственными с преобладанием липы, липово-дубовыми и дубовыми насаждениями. В настоящее время они сильно нарушены многолетними рубками, частью заместились березовыми, липовыми и осиновыми лесами. В целом леса занимают 17 % территории. Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся участки (около 5 % территории) типчаковых и ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса. По каменистым склонам рек и балок на деградированных и органогенно-щебнистых почвах представлены фрагменты каменистых степей с относительно богатым флористическим составом.

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.

Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20 м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0 м. Мощность водоносного горизонта достигает 20 м.

Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50 м.

Территория сельского поселения Старомусинский сельсовет характеризуется слаборазвитой гидрографической сетью, которая состоит из реки Узень, речек Иленька, Алянка, Янбай и их мелких притоков - ручьев. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в северо - западном и северо – восточном направлениях.

Река Узень протяженностью 64 км – приток р. Уршак - протекает в юго – западной части территории сельского поселения, частично является границей между землями сельских поселений Старомусинский и Подлубовский сельсоветы.

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от в/п Охлебинино до г. Уфа без р. Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д. Бочкарево).

Речка Иленька протяженностью 12 км – приток р. Узень - протекает в центральной части территории сельского поселения, в границах населенных пунктов Ильтуганово и Новомусино. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки Белая от в/п Охлебинино до г. Уфа без р. Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д. Бочкарево).

Таблица 18

Перечень водотоков на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Узень | р. Уршак | 64 | 200 |
| 2 | р. Иленька | р. Узень | 12 | 100 |
| 3 | речки и ручьи | р. Иленька, р. Алянка | менее 10 | 50 |

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км. Кроме того, на территории сельского поселения отмечаются мелкие озерца карстового происхождения.

Преобладают выщелоченные черноземы, темно-серые лесные и пойменные почвы. Почвообразующие породы – аллювиально-делювиальные отложения, делювиальные отложения, аллювиальные отложения.

Механический состав почв – глины и тяжелые суглинки. Содержание общего гумуса в горизонтах – 7-8 %. Мощность гумусового горизонта – 50-60 см.

Степень эродированности почв слабая, от стока талых и ливневых вод.

По климатическим условиям территория относится к умеренно – влажному теплому агроклиматическому району. Климат теплый, незначительно засушливый.

Природные условия обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

Продолжительность безморозного периода 115 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха +40ºС, абсолютный минимум температуры -48Сº. Расчетная температура для проектирования отопления -37ºС. Продолжительность отопительного периода равна 212 суткам при средней температуре -7,1ºС.

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь (65 %). Сумма осадков за год составляет 533 мм. Периодичность периода с устойчивым снежным покровом составляет 154 дня. Средняя из наибольших высот за зиму достигает 82 см.

В течении года преобладают ветры: южные и юго-западные зимой, юго-западные и северные и северо-западные летом. Средняя скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0 м/сек.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159 см, раз в 50 лет – 209 см.

## 1.2 Комплексная оценка территории сельского поселения Старомусинский сельсовет

Полное наименование - сельское поселение Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

В сельское поселение Старомусинский сельсовет входят:

1. д. Старомусино

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 18 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 26 км;

2. д. Аккуль

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 13 км;

- центра сельсовета (Старомусино): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 22 км;

3. д. Актюба

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 12 км;

- центра сельсовета (Старомусино): 2 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 24 км;

4. с. Арсланово

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 10 км;

- центра сельсовета (Старомусино): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 20 км;

5. с. Ильтуганово

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 12 км;

- центра сельсовета (Старомусино): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 20 км;

6. д. Новомусино

Расстояние до:

- районного центра (Кармаскалы): 19 км;

- центра сельсовета (Старомусино): 1 км;

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 27 км.

Площадь территории сельского поселения составляет 106 км².

Количество населения по поселению – 1591 чел. на 01.01.2011 г.

Мужчин – 735

Женщин – 856

Пенсионеров - 377

Детей школьного возраста - 157

Количество дворов - 595

Количество участников Великой Отечественной войны – 3

Количество населения по поселению – 1668 человек (01.01.2015 г.)

Таблица 19

Перечень учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений

| Наименование | Этаж-ность | Единица измерения | Количество единиц измерения | Количест-во работаю-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактичес-кое напол-нение |  |
| Детские ясли – сад | 1 | мест | 30 | 30 | 4 |
| Средняя школа | 2 | мест | 320 | 137 | 25 |
| Больница/ поликлиника/ Амбулатория/ ФАП Автомобиль скорой медицинской помощи | - | Коек/посе-щений в смену, шт | - | - | - |
| Аптека | - | м2 торговой площади | - | - | - |
| МБУК «Старомусинский СДК | 2 | мест | 300 | 300 | 4 |
| СК с. Ильтуганово | 2 | мест | 96 | 96 | 4 |
| СК с. Арсланово | 1 | мест | 50 | 50 | 2 |
| Библиотека Д. Старомусино |  | книг, тыс. шт. | 142000 | 13954 |  |
| Библиотека с. Ильтуганово |  | книг, тыс. шт. | 9000 | 8000 |  |
| Школа д. Старомусино |  |  |  |  |  |
| Школа с. Ильтуганово |  |  |  |  |  |

## 1.3 Прогноз развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

### 1.3.1 Прогноз развития сельского хозяйства

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

- поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

- формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержка сельскохозяйственных производителей;

- устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

Генеральным планом предлагается зарезервировать территории под размещение предприятий сельскохозяйственной направленности (в том числе занятые недействующими в настоящее время фермами, но с учетом санитарно – защитных зон).

В перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых также оказывает значительное влияние на развитие сельского поселения Старомусинский сельсовет:

- Схема территориального планирования Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;

- Долгосрочная комплексная Программа развития здравоохранения Республики Башкортостан на 2009-2020 годы;

- Республиканская программа «Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года»;

- Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан» (2010-2015 годы)»

- Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

- Республиканская целевая программа «Стимулирования развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах».

### 1.3.2 Прогнозный анализ численности населения сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Согласно данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет численность населения сельского поселения на 01.01.2015 г. составило 1668 человек.

В соответствии с генеральным планом прогнозная численность населения сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на расчетный срок генерального плана (2033 г.) составит порядка 3544 человек.

Таблица 20

Численность населения сельского поселения Старомусинский сельсовет в динамике

| Населенный пункт | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Старомусино | 801 | 927 |
| с. Ильтуганово | 545 | 681 |
| с. Арсланово | 305 | 396 |
| д. Новомусино | 564 | 777 |
| д. Актюба | 410 | 581 |
| д. Аккуль | 144 | 182 |
| Всего | 2769 | 3544 |

В настоящее время на территории Кармаскалинского района действует ряд муниципальных целевых Программ направленных на улучшение жилищных условий, уровня медицинских услуг, качества образования, увеличение количества рабочих мест на территории района – все это основные индикаторы, влияющие на демографическую ситуацию, в том числе и на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет. В то же время для поддержания положительной демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Наиболее важные из них приняты и реализуемых Программ развития это:

1. Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального района Кармаскалинский район на 2011-2015 годы. Утвержден решением Совета муниципального района Кармаскалинский район РБ от 09.12.2010 г. № 38-4. Общая сумма расходов 2783,7 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета 9,4 млн. рублей;

- из республиканского бюджета 795,7 млн. рублей;

- из местного бюджета 464,1 млн. рублей;

- за счет собственных средств предприятий 1514,5 млн. рублей.

2. Программа развития бытового обслуживания населения муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы. Утвержден решением Совета муниципального района Кармаскалинский район РБ от 26.03.2011 г. № 42-17. Объемы и источники финансирования: собственные средства организаций, привлеченные финансовые средства при их наличии.

3. Программы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы. Утвержден решением Совета муниципального района Кармаскалинский район РБ от 26.05.2011 г. № 47-3. Финансирование реализации Программы будет осуществляться за счет:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Республики Башкортостан;

- средств местного бюджета;

- собственных и заемных средств молодых семей.

Решением Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан № 38-4 от 9декабря 2010 года утверждена Комплексная Программа социально – экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы. Для достижения основной цели – роста качества жизни населения и создания благоприятных условий хозяйствования, были сформированы следующие задачи:

- диверсификация экономики с целью снижения рисков при неблагоприятном развитии внешних и внутренних факторов;

- эффективное использование природно-ресурсного потенциала района;

- формирование инновационной модели экономики района;

- ускоренное развитие приоритетных видов экономической деятельности;

- повышение качества жизни населения района.

# 2 Прогноз развития застройки сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Таблица 21

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013 г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11385,7 |
| 2 | с. Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3 | с. Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152,0 |
| 4 | д. Новомусино | 200,2 | 2907,4 | 3107,6 |
| 5 | д. Актюба | 329,8 | 1329 | 1658,8 |
| 6 | д. Аккуль | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Итого: | 12200 | 22807,3 | 35007,3 |

Таблица 22

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 октября 2014 г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м² | Деревянных жилых домов, м² | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д. Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11763,75 |
| 2. | С. Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3. | С. Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152 |
| 4. | Д. Актюба | 200,2 | 2907,4 | 3144,1 |
| 5. | Д. Аккуль | 329,8 | 1329 | 2018,1 |
| 6. | Д. Новомусино | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Всего | 12200 | 22807,3 | 35905,3 |

На расчетный срок генеральным планом предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 106,32 тыс. м² общей площади жилья. Новое строительство составит 71,3127 тыс. м². Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 м² на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов большей или меньшей площади. Плотность застройки на расчетный срок составит 106320 м²: 791,99 га = 134,24 м² общей площади / га.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В систему коммунальной инфраструктуры входят водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, утилизация (захоронение) ТБО.

Организации, предоставляющие коммунальные услуги сельскому поселению Старомусинский сельсовет:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение:

4. Электроснабжение:

- ООО «ЭСКБ»

5. Газоснабжение:

- ОАО «Газ-Сервис»

6. Утилизация ТБО

## 3.1 Водоснабжение, водоотведение

Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-60 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 – 20 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Кармаскалинский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами на территории Кармаскалинского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

## 3.2 Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д. Старомусино – сельский клуб от автономной газовой котельной, школа - от школьной котельной, ФАП – от электрического котла отопления, здание Администрации сельского поселения – от газовой миникотельной;

- в с. Ильтуганово сельский клуб и школа от автономной газовой котельной школы, ФАП – от электрического котла отопления;

- в с. Арсланово – сельский клуб от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Старомусино, с. Ильтуганово, с. Арсланово, д. Новомусино, большей части жилой застройки д. Актюба и д. Аккуль газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д. Аккуль и д. Актюба печное.

## 3.3 Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ-10 кВ от подстанции 35/10 «Шаймуратово».

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВА. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

- в д. Старомусино - 4, суммарной мощностью 266 кВА;

- в с. Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

- в с. Арсланово - 4, суммарной мощностью 363 кВА;

- в д. Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

- в д. Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

- в д. Аккуль - 2, суммарной мощностью 223 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

## 3.4 Газоснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение осуществляется Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис» РБ от газовой трассы 0,6 Мпа Ишимбай - Уфа. От Бузовьязовской АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП № 33 и 102 в деревне Старомусино;

- ШРП № 35 в селе Ильтуганово;

- ШРП № 34 в селе Арсланово;

- ШРП № 32 в деревне Новомусино;

- ШРП № 36 в деревне Актюба;

- ШРП № 37 в деревне Аккуль

## 3.5 Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.

Существующая на сегодняшний день практика использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-03 «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы генеральным планом предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТБО, так как они не соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из эксплуатации с последующей рекультивацией.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое покрытие.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба, Аккуль сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на четыре временные свалки ТБО, находящиеся:

- в северном направлении за границами населенного пункта Ильтуганово, за промзоной (территорией МТФ);

- в южном направлении на удалении ориентировочно 140 м от границ населенного пункта Арсланово в овраге между двумя полями;

- в северо-западном направлении от промзоны (территории МТФ) за границами населенного пункта Новомусино;

- в пойменной части р. Иленька на удалении ориентировочно 120 м от автодороги Старомусино – Арсланово с правой стороны от автодороги.

Свалки являются несанкционированными и подлежат закрытию, территории под ними подлежат рекультивации.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

## 3.6 Транспортная инфраструктура

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального и местного значения.

Таблица 23

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность в границах с.п., км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | Гравий (посыпка) | грунт |
| республиканского значения |
| 1 | автодорога Уфа - Оренбург (в границах с.п.) | III | 10,150 | 10,150 | 10,150 | - | - |
| районного значения |
| 2 | автодорога Кармаскалы – Шаймуратово – Ильтуганово - Александровка – Бузовьязы (в границах с.п.) | IV | 4,005 | 4,005 | - | 4,005 | - |
| 3 | автодорога Новомусино – Старомусино – Ильтуганово | IV | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | - |
| местного значения |
| 4 | автодорога Старомусино – Арсланово – Аккуль | IV | 7,05 | 7,05 | - | 7,05 | - |
| 5 | подъезд к от автодороги Уфа – Оренбург к Актюбе и Аккулю | IV - V | 2,057 | 1,250 | - | 1,25 | 0,807 |
|  | всего: |  | 27,262 | 26,455 | 10,150 | 16,305 | 0,807 |

Планировочный каркас территории сельского поселения Старомусинский сельсовет создают:

- часть автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения Кармаскалы - Шаймуратово – Ильтуганово – Старомусино - Александровка - Бузовьязы, пересекающаяся с автодорогой республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения  Новомусино – Старомусино – Ильтуганово;

- автодорога местного значения Старомусино – Арсланово - Аккуль.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский филиал ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет 27,262 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 26,455 км).

Таблица 24

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Старомусино | 8,052 | 4,83 |
| с. Ильтуганово | 6,712 | 4,027 |
| с. Арсланово | 4,196 | 2,52 |
| д. Новомусино | 5,676 | 3,406 |
| д. Актюба | 4,16 | 2,496 |
| д. Аккуль | 1,280 | 0,768 |
| ВСЕГО | 30,076 | 18,047 |

Пассажирские перевозки по территории Кармаскалинского района осуществляет автотранспортное предприятие Уфимское АТП - филиал ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов осуществляется по пригородному маршруту № 120 направлением Уфа – Новомусино. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении автодороги Уфа – Оренбург с автодорогой – отводом в д. Новомусино и в самом населенном пункте. В остальных населенных пунктах остановки общественного транспорта отсутствуют.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 159 единиц автомототехники, в том числе:

- 112 - легковых автомобилей;

- 13 - грузовых автомобилей;

- 16 - мотоциклов;

- 18 - тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 98 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие две АЗС находятся на 39 км автодороги Уфа – Оренбург. Имеются АЗС в с. Кармаскалы (2 ед.) и  в населенном пункте Бузовьязы. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в д. Старомусино (на территории бывшей МТМ) и в райцентре с. Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция компании «Экосистемз» (АГЗС) в с. Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, очень мало автотранспорта, работающего на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение на автотрассах республиканского и межрайонного значения автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе после строительства АГЗС планируется  постепенно перевести часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 26 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская железная дорога.

На пересечении водных объектов (рек) с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития Кармаскалинского района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса Кармаскалинского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

## 3.7 Телефонизация, телевидение и радиофикация

Обеспечение потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 74 абонента производится от объекта связи ОАО «Башинформсвязь» - АТС монтированной емкостью 80 номеров. Количество задействованных номеров - 80. Тип телефонной станции: КУС. Абонентская разводка по населенным пунктам выполнена на опорах. АТС контейнерного типа, введена в эксплуатацию в 2008 году и размещается на территории Администрации сельсовета.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия предоставляют федеральные операторы мобильной связи «МТС», «Мегафон» и «Билайн». На территории сельского поселения на 39 км автодороги Уфа – Оренбург за действующей АТС имеются 3 базовые станции (вышки с ретрансляторами) сотовой связи этих операторов.

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет развиваются Интернет и IP- телевидение.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность сельского поселения Старомусинский сельсовет в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами;

(услугами) организаций коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

# 5. Перспективная схема водоснабжения

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Генеральным планом в каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- старение сетей водоснабжения.

- рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: перебои в водоснабжении (часы, дни); частота отказов в услуге водоснабжения; давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются: состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; расход холодной воды (потери и утечки).

# 6. Перспективная схема водоотведения

В населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет централизованная канализация отсутствует. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов генеральным планом предусматривается система самотечной канализации, выполненная с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод генеральным планом рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления:

- решетки,

- песколовки,

- отстойники,

- фильтры.

Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: перебои в водоотведении, частота отказов в услуге водоотведения, отсутствие протечек и запаха.

# 7. Теплоснабжение

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д. Старомусино – сельский клуб от автономной газовой котельной, школа - от школьной котельной, ФАП – от электрического котла отопления, здание Администрации сельского поселения – от газовой миникотельной;

- в с. Ильтуганово сельский клуб и школа от автономной газовой котельной школы, ФАП – от электрического котла отопления;

- в с. Арсланово – сельский клуб от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Старомусино, с. Ильтуганово, с. Арсланово, д. Новомусино, большей части жилой застройки д. Актюба и Аккуль газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д. Аккуль и Актюба печное.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования оборудования.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий. Система абсолютно экологична.

# 8. Электроснабжение

Основным источником питания сельского поселения Старомусинский сельсовет является ПС 35/10 «Шаймуратово» по воздушным ВЛ-10 кВ.

Трансформаторы, установленные в населенных пунктах:

- в д. Старомусино - 4, суммарной мощностью 266 кВА;

- в с. Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

- в с. Арсланово - 4, суммарной мощностью 363 кВА;

- в д. Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

- в д. Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

- в д. Аккуль - 2, суммарной мощностью 223 кВА.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВа.

Генеральным планом предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-50-120, при прокладке новых линий электропередач на железобетонных опорах для снабжения новых объектов электроэнергией рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса, действующим стандартам и нормативам.

# 9. Газоснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение осуществляется  Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы 0,6 Мпа Ишимбай -Уфа. От Бузовьязовской АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП № 33 и 102 в деревне Старомусино;

- ШРП № 35 в селе Ильтуганово;

- ШРП № 34 в селе Арсланово;

- ШРП № 32 в деревне Новомусино;

- ШРП № 36 в деревне Актюба;

- ШРП № 37 в деревне Аккуль.

Генеральным планом предлагается газифицировать все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса, действующим стандартам и нормативам.

# 10. Утилизация и размещение твердых бытовых отходов

Существующая на сегодняшний день практика использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-03 «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы генеральным планом предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТБО, так как они не соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из эксплуатации с последующей рекультивацией.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

- минимизация количества образующихся отходов;

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов являются население и организации различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Программа развития объектов, используемых для размещения ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

- ликвидационные;

- утилизационные;

- по технологическому принципу:

- биологические;

- термические;

- химические;

- механические;

- смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с размещением неутильной фракции отходов на полигоне;

- полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при размещении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

На сегодняшний день размещение отходов и осуществление механических методов (рекультивация, изоляция песком) по обеззараживанию отходов на полигоне остаются основными мероприятиями в сфере обращения с отходами.

# 11. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кармаскалинского района, органов местного самоуправления сельского поселения Старомусинский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой сельского поселения Старомусинский сельсовет. Контроль над реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы сельского поселения Старомусинский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.