Введение

Генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) выполнен на основании:

- муниципального контракта № 0101300029513000005 от 07.05.2013, заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов  сельских поселений Адзитаровский, Николаевский, Старомусинский, Шаймуратовский сельсоветы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных и  противопожарных  норм проектирования.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ, выполненная  проектным институтом «Башкиргражданпроект» в 2013г.

- районная целевая программа «Обеспечение территории муниципального района Кармаскалинский район документами территориального планирования на 2010-2014 годы»;

- программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы;

- программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы;

- Комплексная программа социально – экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2011 – 2015 годы;

- программа «Повышение энергетической эффективности на территории  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2010 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года.

Генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский  район РБ разработан на  цифровой картографической основе (ЦКО), выполненной ООО «Технология» в 2013г. и  представленной в электронном виде.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2033г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Старомусинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год,   расчетный срок – 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Старомусинский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие д.Старомусино в качестве административного центра сельского поселения, с.Ильтуганово, с.Арсланово, деревень Новомусино, Актюба, Аккуль  в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

-развитие туристической зоны;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемых участках подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Деревня Старомусино – административный центр сельского поселения Старомусинский сельсовет с населением 584 человека, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 14 км от районного центра с.Кармаскалы, в 26 км от ближайшей ж/д станции Карламан.

Рядом с деревней проходит автодорога республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург,  также через населенный пункт проходит автодорога местного значения  Новомусино – Старомусино – Ильтуганово. Территория деревни ограничена с северной стороны – пахотными землями,  с северо -  восточной  стороны к населенному пункту подходит автодорога местного значения из с.Арсланово, с восточной стороны к деревне подходит автодорога местного значения из населенного пункта Ильтуганово,  с  южной  стороны территория ограничена  руслом р.Янбай и болотистой местностью, с  западной стороны  находится автодорога республиканского значения Уфа - Оренбург.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 4-х главных  улиц, расположенных в направлении с  запада на  восток и  пересекающих их малых второстепенных улочек, расположенных  с северо - востока на юго - запад.

Общественная зона сформировалась в старой центральной части деревни.

В границах населенного пункта имеются 2 промзоны. Промзона, расположенная   в западной части населенного пункта ( пилорама и склад лесоматериалов)  подлежит выносу в юго – восточном направлении (на территорию недействующей промзоны - бывшей овцетоварной фермы) в связи с нарушением санитарно-защитной зоны  100 м от лесопильного производства. Агротехника ИП Галиахметова Д. (ул.Лесная, 9) и часть промзоны, расположенной в северо – восточной части населенного пункта (территория МТМ- ЦРМ) так же подлежат  выносу в восточном направлении от существующих границ деревни в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м от объекта хранения и обслуживания сельхозтехники.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - западном и северном направлениях от существующих границ деревни, за объездной автодорогой. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных частично вдоль основного заезда в деревню и вдоль обходной автодороги. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация за проектируемой  жилой застройкой  рекреационной зоны с размещением 2-х спортплощадок  для игры в футбол и баскетбол.

Село Ильтуганово  расположено в юго - восточной части  территории сельского поселения в 3,47 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население - 436 человек.

Через село проходит автодорога местного значения  с твердым покрытием Кармаскалы – Ильтуганово – Александровка - Бузовьязы. Территория населенного пункта ограничена с северной  стороны промзоной (МТФ ЗАО «Алатау»), с северо – восточной стороны за границами населенного пункта находится действующее кладбище, с восточной стороны – русло р.Алянка, с  юго – восточной стороны находится насыпь заброшенной автодороги, с юго - западной стороны -  охранная зона магистрального нефтепродуктопровода, с западной стороны  находится исток и русло р. Иленька, с  северо - западной стороны территория села  ограничена болотистой местностью.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 3-х главных  улиц, расположенных   в направлении с юго  - запада на северо – восток и перпендикулярных им второстепенных улиц.

Общественная зона сформировалась в старой восточной части села.

Имеются две промзоны. Промзона, расположенная   в южной части населенного пункта (зерноток ЗАО «Алатау»),  подлежит выносу в связи с нарушением санитарно-защитной зоны  50 м от сельхозпредприятия до жилой застройки. Промзона, расположенная в северном направлении от границ населенного пункта (три объекта животноводства ЗАО «Алатау»), также подлежит выносу в юго – западном направлении за границы населенного пункта (в местность Кушаткан)  в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м от сельхозпредприятия до жилой застройки и нахождением ферм в водоохранной зоне р. Иленька.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в юго - западном направлении от существующих границ села, за небольшую лесопосадку. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных вдоль русла речки. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, за мечетью, в пойме р. Алянка рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол. Вторая рекреационная зона предусмотрена в юго – западной части рядом с проектируемой жилой застройкой. Здесь размещена спортплощадка  для игры в ручной мяч.

Село Арсланово расположено  в северо - восточной части  территории сельского поселения в 4,13 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 214 человек.

К селу с юго - запада подходит автодорога местного  значения с твердым покрытием из д.Старомусино, с севера –автодорога с твердым покрытием из населенного пункта Ильтеряково. Территория села ограничена с северной стороны полем и автодорогой из с.Ильтеряково, с восточной и юго - восточной сторон находится лесной массив, с юго - западной  стороны находится пашня, с северо - западной стороны - заброшенное поле.

Планировочная структура деревни состоит из двух основных улиц, расположенной в направлении с юго-запада на северо-восток и сетки второстепенных улиц, перпендикулярных основным.

Общественная зона сформирована в центре села, между основными улицами.

Действующая промзона, расположенная в юго - западной части населенного пункта в его границах (зерноток ЗАО «Алатау»), сохраняется, ее территория резервируется под размещение  сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной  50 м. Вторая действующая промзона, расположенная в северо – восточном направлении за существующими границами населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»), также сохраняется, контуры ее территории  изменяются с уменьшением  санитарно – защитной зоны  до 100 м.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северном направлении от существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, органично включенных в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация в  восточной части населенного пункта, между двух небольших прудов, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей.

Деревня Новомусино расположена  в западной части  территории сельского поселения в 0,78 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 242 человека.

Рядом с деревней проходит автодорога республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург,  также к населенному пункту подходит автодорога местного значения с твердым покрытием  Ильтуганово – Старомусино -  Новомусино. Территория деревни ограничена с северной стороны промзоной, руслом р.Иленька и находящимся за ним лесным массивом, с восточной стороны -  автодорогой республиканского значения с твердым покрытием Уфа -Оренбург, с южной  стороны находится пойменная часть р. Узень, с западной стороны  - болотистая местность.

Планировочная структура деревни состоит из 3–х главных улиц, расположенной в направлении с запада на восток и одной главной, расположенной перпендикулярно к ним. Кроме того, имеется несколько малых второстепенных улочек, выходящих на главные улицы.

Общественная зона сформирована в центральной части деревни около 2-х прудов.

Действующая промзона, расположенная в северо - восточной стороне от существующих границ населенного пункта ( МТФ ЗАО «Алатау»), сохраняется, ее территория  изменяется для размещения  сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной  100 м.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, расположенных между существующей жилой застройкой и  автодорогой республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург в восточном направлении от существующих границ населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, органично включенных в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация двух рекреационных зон: первой - в  восточной части населенного пункта, за действующим кладбищем, с размещением поля для игры в мини – футбол, второй – в юго - западной части населенного пункта за проектируемым торгово – сервисным комплексом в пойменной части р. Узень.

Деревня Актюба расположена  в северной части  территории сельского поселения в 2,19 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 105 человек.

С западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения с твердым покрытием от автодороги республиканского значения Уфа - Оренбург,  с северной стороны - автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д. Аккуль. С северной стороны деревни находится  поле, подходит автодорога из д.Аккуль, с восточной и южной сторон наблюдается некоторое понижение рельефа к пойменной части р. Иленька, с западной  стороны территория деревни ограничена лесным массивом, с северо - западной стороны находится пашня.

Планировочная структура деревни состоит из двух основных улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток и нескольких малых второстепенных улиц, расположенных перпендикулярно основным.

Общественная зона отсутствует, в южной части населенного пункта находится действующая мечеть.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в северном и северо – западном направлениях от существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных  в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Актюба и Аккуль, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на обслуживание населения обоих населенных пунктов.

Деревня Аккуль расположена в северной части  территории сельского поселения в 3,67 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино.   Население – 37 человек.

С юга к деревне подходит автодорога местного  значения с грунтовым покрытием из д.Актюба, с севера – автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д. Новоандреевка, с востока – автодорога местного значения с твердым покрытием из с.Арсланово. Территория деревни ограничена с северной и северо - западной сторон территорией промзоны (МТФ ЗАО «Алатау») и находящимся за ней  лесным массивом, с восточной и юго - восточной сторон наблюдается понижение рельефа, с южной  и юго – западной сторон находится пашня.

Планировочная структура деревни состоит из одной основной улицы, расположенной в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль грунтовой автодороги в населенный пункт Новоандреевка.

Общественная зона отсутствует.

Действующая промзона, расположенная в северо - западной части населенного пункта ( МТФ ЗАО «Алатау»),  подлежит выносу на территорию в восточном направлении за границы населенного пункта в связи с нарушением водоохранной зоны и санитарно – защитной зоны, равной  300 м,  от сельхозпредприятия до жилой застройки.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков строительства, в южном и юго – западном направлениях от  существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в существующую застройку 0,15 га на участках, благоприятных для строительства.

Проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Аккуль и Актюба, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на население обоих населенных пунктов.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Старомусинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Старомусинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. В Кармаскалинском районе, и, в частности, в сельском поселении Старомусинский сельсовет, они занимают большую площадь и расположены за границей населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс территории сельского поселения Старомусинский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельский совет в административных границах | га | 8880,05 | 8880,05 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3013,36 | 2970,19 |
| 2 | Земель природоохранного назначе- ния (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 21,77 | 21,77 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4515,58 | 4282,68 |
| 5 | Земель промышленности, энергети ки, связи, земли обороны | га | 699,86 | 703,94 |
| 6 | Земель транспорта | га | 106,75 | 106,75 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 520,0 | 791,99 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 206,77/39,76% | 317,2/40,05% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,869 | 10,66 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 87,14 | 158,76 |
|  | рекреационных зон | га | - | 37,71 |
|  | прочих земель | га | 218,66 | 263,575 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 4,56 | 4,085 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,73 | 2,73 |

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

Д – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р – рекреация

С – зона специального назначения

Пр – зона «прочие»

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | д.Старомусино | 140,30 | 54,31 | 1,96 | 7,04 | 20,13 | - | 1,93 | 54,93 |
|  |  | 178,73 | 70,65 | 3,92 | 5,5 | 31,68 | 3,44 | 1,93 | 61,61 |
| 2 | с.Ильтуганово | 97,12 | 53,64 | 0,83 | 3,27 | 16,78 | - | - | 22,6 |
|  |  | 138,02 | 67,84 | 3,1 | 1,4 | 25,62 | 4,44 | - | 35,62 |
| 3 | с.Арсланово | 77,63 | 38,73 | 0,033 | 1,64 | 10,49 | - | 0,79 | 25,947 |
|  |  | 109,35 | 49,53 | 0,50 | 5,17 | 17,51 | 8,54 | 0,39 | 27,71 |
| 4 | д.Новомусино | 119,96 | 25,85 | 0,0057 | - | 14,19 | - | 1,06 | 78,85 |
|  |  | 185,99 | 48,95 | 0,84 | - | 28,48 | 13,16 | 1,06 | 93,5 |
| 5 | д.Актюба | 60,77 | 21,9 | 0,0403 | - | 10,40 | - | 0,55 | 27,88 |
|  |  | 124,19 | 52,76 | 2,1 | - | 27,02 | 8,13 | 0,55 | 33,63 |
| 6 | д.Аккуль | 24,22 | 12,34 | - | - | 3,2 | - | 0,23 | 8,45 |
|  |  | 55,71 | 27,47 | 0,2 | 2,20 | 14,18 | - | 0,155 | 11,505 |
|  | Итого | 520,0 (100%) | 206,77 (39,76%) | 2,869 (0,55%) | 11,95 (2,3%) | 75,19 (14,46%) | 0,00 (0,00%) | 4,56 (0,88%) | 218,66 (42,05%) |
|  |  | 791,99 (100%) | 317,2 (40,05%) | 10,66 (1,35%) | 14,27 (1,80%) | 144,49 (18,24%) | 37,71 (4,76%) | 4,085 (0,52%) | 263,575 (33,28%) |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий  развития населенных пунктов сельского поселения были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На первую очередь  строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 2769 чел., на расчетный срок - 3544 чел.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Старомусинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующим исторически сложившимся общественным центром населенного пункта Старомусино и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах в населенных пунктах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона д.Старомусино:

- реконструируемая средняя  школа с доведением количества учащихся до 361 учащегося, объединенная с реконструируемым детским садом на 31 место со спортзалом площадью 176,0 м2;

- действующая мечеть;

- существующий сельский клуб на 300 мест с библиотекой на 13,954 тыс.томов/4 чит.места;

- здание Администрации сельского поселения, отделения связи (в здании Администрации с.п.);

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого  помещения для культмассовой работы и досуга площадью 55,6 м2, магазин ТПС 60,0 м2  торговой площади,  предприятие общественного питания на 37 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места, гостиница на 13 мест, филиал банка;

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на расчетный срок), в составе которого  магазин ТПС 70,0 м2  торговой площади,  предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места;

- реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 13,0 м2 ;

- 3 существующих  магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 148,9 м2;

- существующая (при школе ) спортивная площадка 0,006 га;

- 2 проектируемые спортплощадки (поля для игры в футбол и баскетбол).

Общественно-деловая зона с.Ильтуганово:

- действующая основная школа на 100 учащихся (факт. 20);

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого  детский сад на 23 места; сельский клуб на 57 мест с помещением для культмассовой работы и досуга площадью 38,4 м2;  магазин ТПС 75 м2  торговой площади;  предприятие общественного питания на 27 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места; закрытый спортзал площадью 55,0 м2;

- действующая мечеть;

- существующий сельский клуб, реконструируемый до 100 мест, с библиотекой на 8,0 тыс.томов/3 чит.места;

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на первую очередь), в составе которого магазин ТПС 50,0 м2  торговой площади,  предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место;

- реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 9,5 м2 ;

- существующий  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 80 м2;

- 2 проектируемые спортплощадки (поле для игры в мини – футбол и ручной мяч).

Общественно-деловая зона с.Арсланово:

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого начальная школа на 23 учащихся, объединенная с детским садом на 13 мест; библиотека на 1,98 тыс.томов/2 чит.места; помещения для культмассовой работы и досуга площадью 24,0 м2; магазин ТПС 60,0 м2  торговой площади; предприятие общественного питания на 16 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места; закрытый спортзал площадью 32,0 м2;

- существующий сельский клуб, реконструируемый до 91 места, объединенный с реконструируемым ФАПом с организацией аптечного пункта площадью 5,5 м2;

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на первую очередь), в составе которого магазин ТПС 60,0 м2  торговой площади;

- проектируемая спортплощадка (поле для игры в мини - футбол).

Общественно-деловая зона д.Новомусино:

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого начальная школа на 45 учащихся, объединенная с детским садом на 26 мест; ФАП с организацией аптечного пункта площадью 10,9 м2; сельский клуб на 179 мест с библиотекой на 3,885 тыс.томов/3 чит.места; поме-

щения для культмассовой работы и досуга площадью 47,0 м2; магазин ТПС 66,0 м2  торговой площади; предприятие общественного питания на 21 посадочное место; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; гостиница на 5 мест; закрытый спортзал площадью 64,0 м2;

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на первую очередь), в составе которого магазин ТПС 60,0 м2  торговой площади, предприятие общественного питания на 10 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места;

- 2 проектируемые спортплощадки (поля для игры в мини – футбол и хоккей).

Общественно-деловая зона д.Актюба ( в т.ч. и для обслуживания населения д.Аккуль):

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого начальная школа на 44 учащихся, объединенная с детским садом на 26 мест; ФАП с организацией аптечного пункта площадью 10,7 м2; сельский клуб на 176 мест с библиотекой на 3,815 тыс.томов/3 чит.места; поме-

щения для культмассовой работы и досуга площадью 45,8 м2; предприятие общественного питания на 30 посадочных мест; закрытый спортзал площадью 60,2 м2;

- действующая мечеть;

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на первую очередь), в составе которого175 м2  торговой площади, предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места;

- 2 проектируемые спортплощадки (поля для игры в мини – футбол и хоккей).

Общественно-деловая зона д.Аккуль:

- проектируемый торгово – сервисный комплекс (на первую очередь), в составе которого 55,0 м2  торговой площади, предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В д.Старомусино проектом предусмотрена организация за проектируемой  жилой застройкой  рекреационной зоны с размещением 2-х спортплощадок  для игры в футбол и баскетбол. В проектируемых кварталах и вдоль объездной автодороги планируется посадка зеленых насаждений.

В с.Ильтуганово проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, за мечетью, в пойме р. Алянка рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол. Вторая рекреационная зона предусмотрена в юго – западной части рядом с проектируемой жилой застройкой. Здесь размещена спортплощадка  для игры в ручной мяч. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В с.Арсланово проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, между двух небольших прудов, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Новомусино проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта, около проектируемого ТСК, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей. Вторая рекреационная зона с размещением поля для игры в мини – футбол предусмотрена в центральной части населенного пункта, около проектируемого на первую очередь социально – культурного центра. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Актюба и Аккуль  проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Актюба и Аккуль, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на население обоих населенных пунктов. Территория вокруг спортзоны и проектируемого  на первую очередь общественного центра максимально озеленяется.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных, растениеводческих и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Старомусино |
|  | Пожарное депо | 1 объект | 0,523 | проект. |
|  | ШРП | 2 объекта | 0,02 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | проект. |
|  | КТП | 4 объекта | 0,012 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Котельная | 2 объекта | на территории школы и адм.здания | сущ. |
|  | Промзона (зерноток) | 1 объект | 2,435 | сущ. |
|  | Промзона (автосервис, резерв) | 2 объекта | 1,437+0,36 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 4,80 |  |
|  | Промзона резервируемая (МТМ) | 1 объект | 4,03 | проект. |
|  | Промзона резервируемая (пилорама) | 1 объект | 0,69 | проект. |
|  | Скотомогильник «Яма Беккера» за границами н.п. | 1 объект | 0,05 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 6,56 |  |
| с.Ильтуганово |
|  | Промзона (МТФ) | 1 объект | 1,48 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (зерноток) | 1 объект | 1,769 | сущ., на вынос |
|  | КТП | 5 объектов | 0,015 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 3,27 |  |
|  | Промзона (МТФ) | 2 объекта | 4,096 | сущ., на вынос |
|  | Промзона резервируемая за границами н.п. | 1 объект | 3,249 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 9,135 |  |
| с.Арсланово |
|  | КТП | 4 объект | 0,012 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Промзона (МТФ, резерв) | 1 объект | 4,04 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 4,055 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Новомусино |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,012 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 2 объекта | 1,58 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 3,37 |  |
| д.Актюба |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,015 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Аккуль |
|  | Промзона (МТФ, конный двор) | 1 объект | 2,20 | сущ., на вынос |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 2,212 |  |
|  | Промзона (МТФ, конный двор) | 1 объект | 2,20 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 3,2 |  |

В д.Старомусино промзона, находящаяся в восточном направлении в существующих границах населенного пункта (объекты агропромышленного комплекса Старомусинского отдела ЗАО «Алатау» - МТМ, АЗС),  и размещенная на подворье агротехника ИП Галиахметова  подлежат выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до жилой застройки. Согласно Схеме территориального планирования Кармаскалинского района, данные промзоны предлагается  разместить в  восточном направлении от границ населенного пункта слева от  автодороги, ведущей в с.Ильтуганово. Промзона, находящаяся в границах населенного пункта в западном направлении при въезде в деревню (действующая пилорама) также подлежит выносу в связи с нарушением  санитарно – защитной зоны 100 м до жилой застройки. Проектом предлагается перенести пилораму на  территорию, зарезервированную для  размещения промзоны в юго – восточном направлении  за границами населенного пункта. Освободившаяся  территория промзоны предлагается под размещение пожарного депо на 2 спецавтомобиля. Санитарно – защитная зона, равная 50 м от промзоны, занятой действующим зернотоком ЗАО «Алатау», соответствует нормативам.

В с.Ильтуганово промзона, находящаяся в северном направлении от существующих границ населенного пункта и частично в его границах (объекты животноводства  ЗАО «Алатау»), подлежит выносу в связи с нарушением водоохраной зоны и санитарно – защитной зоны 300 м до жилой застройки. Данную промзону проектом  предлагается разместить в юго – западном направлении от границ населенного пункта справа от  автодороги, ведущей в населенный пункт Александровка. Промзона, находящаяся в границах села (действующий зерноток) также подлежит выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки и предлагается к размещению в том же направлении.

В с.Арсланово промзона, находящаяся в  северо - восточном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»),  подлежит частичному выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до проектируемой и существующей жилых застроек. Проектом предлагается изменить  территорию промзоны с уменьшением санитарно – защитной  зоны до 100 м. Агротехника ИП Гареева, находящаяся на подворье

(ул. Школьная, 31), подлежит выносу в связи с нарушением  санитарно – защитной зоны 300 м дот существующей жилой застройки. Часть территории промзоны, находящейся в границах населенного пункта на юго – западной окраине села (зерноток ЗАО «Алатау»), размещена с нарушением  санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки, поэтому территория  изменяется, промзона остается.

В д.Новомусино промзона, находящаяся в  северо - восточном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»), размещена с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до существующей жилой застройки. Проектом предлагается изменить территорию  промзоны  с уменьшением санитарно – защитной зоны до 100 м.

В д.Аккуль промзона, находящаяся в  северо - западном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства и конный двор ЗАО «Алатау»), попадает в санитарно – защитную зону 300 м от существующей и проектируемой жилых застроек. Проектом предлагается вынести данную промзону за границы населенного пункта в восточном направлении, а освободившуюся территорию зарезервировать под размещение сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной 50 м.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со Схемой территориального планирования МР Кармаскалинский район, выполненной проектным институтом  ЗАО «Башкиргражданпроект», сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на мусороперегрузочную станцию (МПС) и далее, после сортировки, на действующий полигон ТБО (твердых бытовых отходов),  находящийся  в южном направлении от административного центра МР Кармаскалинский район РБ с.Кармаскалы на удалении  1,56 км.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба, Аккуль  сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения  на  четыре  временные свалки ТБО, находящиеся:

- в северном  направлении за границами населенного пункта Ильтуганово, за промзоной (территорией МТФ);

- в южном направлении на удалении ориентировочно 140 м  от границ населенного пункта Арсланово в овраге между двумя полями;

- в северо – западном   направлении от промзоны (территории МТФ) за границами населенного пункта Новомусино;

- в пойменной части р. Иленька на удалении ориентировочно 120 м от автодороги Старомусино – Арсланово с правой стороны от автодороги.

Свалки являются несанкционированными и подлежат закрытию, территории под ними подлежат рекультивации.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона размещения биологических отходов

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Кармаскалинский район на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет имеется  действующий скотомогильник, который  располагается   в северо - восточном направлении на удалении 1,205 км от существующих границ д.Старомусино.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м. Действующий скотомогильник удовлетворяет требованиям СанПиН.

Проектом  рекомендуется сооружение рядом с существующим скотомогильником в северо – восточном  направлении от д.Старомусино  нового усовершенствованного скотомогильника по типу «Яма Беккари» с санитарно-защитной зоной 500 м из расчета на все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Старомусинский сельский совет расположены 7 действующих кладбищ общей площадью 6,89 га и три старых закрытых кладбища общей площадью 0,772 га.

Действующее  кладбище д.Старомусино площадью 1,926 га расположено в северо - западном направлении в границах населенного пункта. Кладбище сохраняется, заполненность территории около 40%. Свободная территория кладбища составляет 1,174 га.

Действующее кладбище с.Ильтуганово площадью 1,958 га расположено в северо – восточном направлении за границами населенного пункта. Кладбище сохраняется, заполненность территории около 45%. Свободная территория кладбища составляет  1,076 га.

Действующее кладбище с.Арсланово площадью 0,808 га расположено в северном направлении, часть кладбища находится в границах населенного пункта. Восточная часть территории кладбища подлежит закрытию в связи с нарушением санитарно-защитной зоны сельского кладбища,  которая составляет 50 м до жилой застройки. Свободная территория кладбища составляет  0,39 га.

Действующее кладбище д.Новомусино площадью 1,064 га расположено в восточном направлении в границах населенного пункта. Свободная территория кладбища составляет  0,58 га.

В д. Актюба имеется 2 действующих кладбища: одно площадью 0,149 га находится в восточном направлении в границах населенного пункта, другое площадью 0,626 га в северо – западном направлении в границах населенного пункта. Заполненность их территории ориентировочно 40%  и 50%, свободная территория кладбищ составляет 0,089 га и 0,196 га  соответственно.

Действующее кладбище д.Аккуль  площадью 0,359 га расположено в северо - западном направлении в границах  населенного пункта. Южная половина кладбища подлежит закрытию в связи с нарушением санитарно - защитной зоны сельского кладбища, которая составляет 50 м до жилой застройки. Свободная территория кладбища составляет  0,155 га.

Закрытое кладбище бывшей деревни Янбай площадью 0,271 га расположено в южной части территории сельского поселения около автодороги Ильтуганово – Александровка рядом с садово – дачным  кооперативом.

Закрытое кладбище бывшей деревни Тугай площадью 0,288 га расположено в юго - западной части территории сельского поселения около автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург  рядом с заброшенными садами.

Закрытое кладбище бывшей деревни Восток площадью 0,213 га расположено в южной части территории сельского поселения рядом с трассой магистрального нефтепродуктопровода ОАО «Уралтранснефтепродукт» у границы сельских поселений Бузовьязовский и Старомусинский сельсоветы.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в

границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старомусинский сельский совет имеются памятники археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Старомусинский сельсовет представлены памятниками археологии:

Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения Старомусинский сельский совет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные памятники археологии |
| 1 | Старо-Мусинские курганы | На СЗ-окраине д. Старое Мусино. На ЮЗ окраине д.Старомусино. 2008 г.-насыпи задернованы. Рядом с могильником проходит линия ЛЭП. | АКБ №893 Садыкова М.Х. Отчеты 1957, 1958; Она же, 1959, с. 152-170. Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |
| 2 | Ильтугановский курган | Д. Ильтуганово | АКБ № 894 Садыкова М.Х., 1962 а, с.248, Мошкова М.Г., 1963 с.17. Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |
| 3 | Новомусино, городище | В 200 м к С от д.Новомусино, на высоком мысу (30 м над уровнем реки) правого берега р.Иленька, правого притока р.Узень. | Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |

Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Старомусинский сельский совет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Узень | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Иленька | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования длиной более 10 км составляет 20 метров. Ширина береговой полосы рек и ручьев менее 10 км составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Согласно данным «Паспорта безопасности СП», п.5.2,  риска подтоплений (затоплений), в связи с отсутствием  на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский район больших водных объектов, нет.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствует.

Население, общественные здания и сооружения, промышленные объекты  населённых пунктов Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба и Аккуль пользуются локальными системами водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Во всех  населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые  водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

-  в д.Старомусино в юго - восточном направлении от населенного пункта у опушки леса (северная часть Ур. Читер).

-  в с.Ильтуганово в юго - восточном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Алянка.

-  в с.Арсланово в юго - восточном направлении от населенного пункта на опушке леса на границе территории сельских поселений Старомусинский и Шаймуратовский сельсоветы.

-  в д.Новомусино размещен в южном  направлении от населенного пункта  в верхнем течении  р.Узень.

- единый водозабор в д.Актюба и Аккуль размещен в западном направлении за территорией населенных пунктов в верхнем течении  ручья, протекающего в овраге Глубокий у опушки леса.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - это санитарно-защитная полоса шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения каждого населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На сегодняшний день в границах сельского поселения Старомусинский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет, однако пограничная территория в западном направлении от населенного пункта Новомусино, рядом с которой расположен находящийся на землях сельского поселения Подлубовский сельсовет известный памятник природы – озеро – родник Голубое, может представлять определенный интерес для развития этой части территории сельского поселения.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории сельского поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека, в том числе:

д.Старомусино: 927 чел.

- существующее население 584 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 3,24 чел.=217 чел.

- на расчетный срок 39 проект.уч. х ,3,24 чел. = 126 чел.

с.Ильтуганово: 681 чел.

- существующее население 436 чел.

- I очередь строительства 40 проект.уч. х 2,725 чел. = 109 чел.

- на расчетный срок 50 проект.уч. х 2,725 чел. = 136 чел.

с.Арсланово: 396 чел.

- существующее население 214 чел.

- I очередь строительства 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

- на расчетный срок 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

д.Новомусино: 777 чел.

- существующее население 242 чел.

- I очередь строительства 97 проект.уч. х 3,32 чел. = 322 чел.

- на расчетный срок 64 проект.уч. х 3,32 чел. = 213 чел.

д.Актюба: 581 чел.

- существующее население 105 чел.

- I очередь строительства 125 проект.уч. х 2,44 чел. = 305 чел.

- на расчетный срок 70 проект.уч. х 2,44 чел. = 171 чел.

д.Аккуль: 171 чел.

- существующее население 37 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 1,60 чел. = 107 чел.

- на расчетный срок 24 проект.уч. х 1,60 чел. = 38 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  317,2 га,  в том числе:

- д.Старомусино – 70,65 га

- с.Ильтуганово – 67,84 га

- с.Арсланово – 49,53 га

- д.Новомусино – 48,95 га

- д.Актюба – 52,76 га

-д.Аккуль -   27,47 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь.), чел. | Численность населения (расч.срок.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 584 | 801 | 927 |
| 2 | с.Ильтуганово | 436 | 545 | 681 |
| 3 | с.Арсланово | 214 | 305 | 396 |
| 4 | д.Новомусино | 242 | 564 | 777 |
| 5 | д.Актюба | 105 | 410 | 581 |
| 6 | д.Аккуль | 37 | 144 | 182 |
|  | Итого: | 1618 | 2769 | 3544 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1618 | 100,0 | 3544 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 19,16 |
| Моложе трудоспособного возраста | 303 | 18,73 | 679 |  |
| В трудоспособном возрасте | 906 | 56,00 | 1947 | 54,94 |
| Старше трудоспособного возраста | 409 | 25,28 | 918 | 25,90 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 2220 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1618 | 100,0 | 3544 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 906 | 56,00 | 1947 | 54,94 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 123 | 30% возрастной группы пенсионеров | 275 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1029 | 63,60 | 2222 | 62,70 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 106,32 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 71,3127 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения  составит 3544 чел.: 791,99 га =4,475 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 106320 кв.м : 791,99га = 134,24 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Старомусинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, как правило, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 3544 чел.

(Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчет.показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. на 1618 чел. | расчет.на 1618 чел. | расч.срок 3544 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 420 | 233 | 510 | реконс. сущ., нов.стр-во |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 - 34 | 30 | 54 | 119 | нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-аку шерский пункт | объект | 1 на н.п. | 3 | 4 | 5 | реконс.сущ. нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 22,7 | 49,6 | нов.стр-во, при ФАПах |
| 5 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | 1 | 1 | при ФАПе д. Старомусино |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 446 | 372 | 815 | нов.стр-во, в СКЦ |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 /4 | 21,954/ нет инф. | 8,09 / 7 | 17,72 / 14 | реконс., нов.стр-во |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл. пола | 60 | нет инф. | 97,1 | 212,6 | нов.стр-во, в СКЦ |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные соору жения | га | 0,7-0,9 | 0,006 | 1,13-1,46 | 2,48-3,19 | сущ., нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 176,0 | 129,4 | 283,5 | сущ., нов.стр-во, в СКЦ |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 336,1 (6 маг.) | 485,4 | 1063,3 | сущ., нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
|  | продовольственные | м2 торг.пл | 100 | нет инф. | 161,8 | 354,4 |  |
|  | непродовольственные | м2торгпл | 200 | нет инф. | 323,6 | 708,8 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 150* | 65 | 142 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 7 | 14 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 14 | Гостиница | 1 место | 5 | - | 8 | 18 | нов.стр., В СКЦ |
| 15 | Кладбища | га | 0,24 | 3,08 | 0,38 | 0,85 | сущ., нов.стр-во |
| 16 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 м/помпа. | 2 автом. | 2 автом. | нов.стр-во, в д.Старомусино |
| Административно-деловые учреждения |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 1 | сущ, не треб. |
| 18 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | 1 | нов.стр-во, в СКЦ д.Старомусино |

* включая кафе «Буляк» на автодороге Уфа – Оренбург ИП «Меликсетян».

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Старомусинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с. Кармаскалы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Согласно п.2.3.107 НГП РБ в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей. При малой численности населения населенных пунктов размещение объектов обслуживания в них нерентабельно, в связи с этим учреждения обслуживания, в т.ч.  дошкольные и общеобразовательные учреждения,  сосредоточены в ближайших населенных пунктах.

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Старомусинский сельсовет пожарное депо отсутствует, имеется 1 мотопомпа в гараже в д.Старомусино. Ближайшая пожарная часть ПЧ-81 ФГКУ «14 отряд ФПС России по РБ» располагается по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы,  ул. Партизанская, 1. Начальник ПЧ - 81 Хамитов И.Ф.,  тел. 8(34765)2–12-65,  2–22–12.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

В связи с этим,  в западной части д.Старомусино на месте предусмотренной под вынос  за границы населенного пункта промзоны (пилорамы) проектом предлагается  размещение  пожарного депо на 2 автомобиля. Тем самым достигается нормативное время пребывания пожарной спецтехники  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара до подхода основных сил из районного центра с.Кармаскалы.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Старомусинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет детский сад имеется только в д.Старомусино. Проектом предлагается  в этом населенном пункте размещение (реконструкция) на расчетный срок детского сада на 31 место в здании реконструируемой средней  школы на 361 учащегося.

В с.Ильтуганово детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение на первую очередь детского сада на 23 места в здании проектируемого СКЦ (на месте запроектированной на вынос промзоны - зернотока).

В с.Арсланово детский сад отсутствует. Проектом предлагается  размещение при  начальной школе, входящей в состав проектируемого на первую очередь СКЦ (рядом с существующим сельским клубом),  детского сада на 13 мест.

В д.Новомусино детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение  при начальной школе, входящей в состав проектируемого на первую очередь СКЦ (социально – культурного центра), детского сада на 26 мест.

В д.Актюба детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение при начальной школе, проектируемой на первую очередь, детского сада на 26 мест, рассчитанного и на детей дошкольного возраста д. Аккуль.

В д.Аккуль детский сад отсутствует. Проектом предлагается запроектировать  в буферной зоне между населенными пунктами Актюба и Аккуль на первую очередь начальную школу, имеющую в составе  детский сад на 26 мест, рассчитаный  также на детей дошкольного возраста д.Аккуль.

Общеобразовательные учреждения:

В д.Старомусино имеется действующая средняя  школа на 320 учащихся (факт. 137), ее вместимости на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструировать  здание школы с увеличением количества учащихся до 361 (с учетом учащихся старших классов  населенных пунктов сельского поселения) и реконструкцией  детского сада, входящего в состав школы, до 31 места.

В с.Ильтуганово имеется действующая основная школа на 100 учащихся, ее вместимости на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемого СКЦ (социально – культурного центра) начальной  школы  на 39 учащихся, объединенной с детским садом на 23 места.

В с.Арсланово школа отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) начальной школы на 23 учащихся, объединенной с  детским садом на 13 мест.

В д.Новомусино школа отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) начальной школы на 45 учащихся, объединенной с  детским садом на 26 мест.

В д.Актюба школа отсутствует. Проектом предлагается запроектировать в буферной зоне между населенными пунктами Актюба и Аккуль на первую очередь  начальную школу на 44 учащихся, объединенную с  детским садом на 26 мест. Учащиеся младших  классов д. Аккуль будут проходить обучение в начальной школе д.Актюба.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Кармаскалы  существующей сельской амбулаторией.

На базе реконструируемого ФАПа д.Старомусино размещен выдвижной пункт скорой медицинской помощи. На расчетный срок в населенных пунктах Ильтуганово и Арсланово предусмотрена реконструкция существующих ФАПов с организацией при них аптечных пунктов. На первую очередь в населенных пунктах Новомусино, Актюба  в составе проектируемых СКЦ (социально – культурных центров)  предусмотрено размещение новых ФАПов  с организацией при них аптечных пунктов.

Сельские клубы:

В д.Старомусино вместимости существующего сельского клуба на 300 мест с библиотекой на 13,954 тыс.томов/4 чит.места на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается  запроектировать на первую очередь  СКЦ (социально – культурный центр) с размещением при нем помещений для культмассовой работы и досуга площадью 55,6 м2.

В с.Ильтуганово вместимости существующего сельского клуба на 96 мест с библиотекой на 8,0 тыс.томов/3 чит.места на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструировать здание клуба с увеличением вместимости до 100 мест. Кроме того, в  проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре)  предлагается размещение сельского клуба на 57 мест с  помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 38,4 м2 .

В с.Арсланово  вместимости существующего сельского клуба на 50 мест недостаточно. Проектом предлагается реконструировать здание клуба с увеличением вместимости до 91 места. Кроме того, в проектируемом  на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) предусмотрено размещение  помещений для культмассовой работы и досуга площадью 24,0 м2 и библиотеки на 1,98 тыс.томов/2 чит.места.

В д.Новомусино сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом  на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) сельского клуба на 179 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 47,0 м2  и библиотеки на 3,885 тыс.томов/3 чит.места.

В д.Актюба  сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) сельского клуба на 176 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 45,8 м2 и библиотеки на 3,815 тыс.томов/3 чит.места. Учреждения культуры и искусства также размещены с учетом   населения д.Аккуль.

Магазины:

На сегодняшний день в д.Старомусино общая торговая площадь 3-х существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 148,9 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение в проектируемой  жилой застройке на первую очередь универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе магазины ТПС  общей торговой площадью 60,0 м2  и на расчетный срок у автодороги в н.п.Старомусино размещение ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин ТПС торговой площадью 70,0 м2.

В с.Ильтуганово имеется  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 80,0 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части существующей жилой застройки (вместо выносимой промзоны – зернотока)  универсального СКЦ (социально – культурного центра),  имеющего в своем составе  магазин  ТПС торговой площадью 75,0 м2 и размещение на первую очередь в проектируемой жилой застройке ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин  ТПС торговой площадью 50,0 м2 .

В с.Арсланово предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе проектируемой и существующей жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин  ТПС торговой площадью 60,0 м2 и размещение на расчетный срок около здания существующего сельского клуба в центре села универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 60,0 м2.

На сегодняшний день в д.Новомусино общая торговая площадь 2-х существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 107,2 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части населенного пункта за существующим кладбищем универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 66,0 м2 и в южной части населенного пункта рядом с проектируемой жилой застройкой ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин ТПС торговой площадью 60,0 м2.

Кроме того, на расчетный срок напротив населенного пункта Новомусино на автодороге Уфа – Оренбург запроектировано размещение АГЗС (автогазозаправочной станции), в состав которой предлагается включить предприятия торговли. Проектирование АГЗС будет выполнено по отдельному заданию.

В д.Актюба предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе существующей и  проектируемой жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 175,0 м2.

В д.Аккуль предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе существующей и  проектируемой жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 55,0 м2.

Предприятия общественного питания:

В настоящее время  в населенных пунктах сельского поселения Старомусиский сельсовет отсутствуют предприятия общественного питания, имеется кафе «Буляк» на 150 посадочных мест ИП «Меликсетян»,  расположенное у перекрестка  автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург и автодороги местного значения Новомусино - Старомусино. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемых универсальных СКЦ и ТСК  предприятий общественного питания:

в д.Старомусино - на 37 посадочных мест в СКЦ;

в с.Ильтуганово - на 27 посадочных мест в СКЦ;

в с.Арсланово –  на 16 посадочных мест в СКЦ;

в д.Новомусино – на 21 пос.место в СКЦ и 10 пос. мест в ТСК;

в д.Актюба – на 30 посадочных мест в СКЦ;

население  д.Аккуль  учтено при расчете посадочных мест в СКЦ д.Актюба.

Предприятия бытового обслуживания:

В настоящее время по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемых универсальных СКЦ и ТСК предприятий бытового обслуживания населения:

в д.Старомусино - на 2 рабочих места в СКЦ и 2 рабочих места в ТСК;

в с.Ильтуганово - на 2 рабочих места в СКЦ и 1 рабочее место в ТСК;

в с.Арсланово - на 2 рабочих места в СКЦ;

в д.Новомусино – на 1 рабочее место в СКЦ и 2 раб. места в ТСК;

в д.Актюба – на 2 рабочих места в ТСК;

в д.Аккуль – на 1 рабочее место в ТСК;

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по  промышленному строительству, сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте комплексной программы  социально-экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

Проектом предлагается зарезервировать  территории под размещение предприятий сельскохозяйственной направленности (в том числе занятые недействующими в настоящее время фермами, но с учетом санитарно – защитных зон).

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития Кармаскалинского района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса  Кармаскалинского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 26 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Планировочный  каркас территории сельского поселения Старомусинский сельсовет создают:

- часть автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения Кармаскалы - Шаймуратово – Ильтуганово – Старомусино - Александровка - Бузовьязы, пересекающаяся  с автодорогой республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения  Новомусино – Старомусино – Ильтуганово;   - автодорога местного значения Старомусино – Арсланово - Аккуль.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский филиал  ДРСУ  ГУП "Башкиравтодор.

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протя-женность всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| республиканского значения |
| 1 | автодорога Уфа - Оренбург (в границах с.п.) | III | 10,150 | 10,150 | 10,150 | - | - |
| районного значения |
| 2 | автодорога Кармаскалы – Шаймуратово – Ильтуганово - Александровка – Бузовьязы (в границах с.п.) | IV | 4,005 | 4,005 | - | 4,005 | - |
| 3 | автодорога Новомусино – Старомусино – Ильтуганово | IV | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | - |
| местного значения |
| 4 | автодорога Старомусино – Арсланово, с отводом к Аккулю | IV | 7,05 | 7,05 | - | 7,05 | - |
| 5 | Подъезд от автодороги Уфа – Оренбург к Актюбе | IV - V | 2,057 | 1,250 | - | 1,25 | 0,807 |
|  | всего |  | 27,262 | 26,455 | 10,150 | 16,305 | 0,807 |

По выполненной проектным институтом ЗАО «Башкиргражданпроект» Схеме территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ  в перспективном развитии автодорожной инфраструктуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет строительство новых автодорог не предусмотрено.

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д.Старомусино | 8,052 | 12,672 | 4,83 | 8,87 |
| с.Ильтуганово | 6,712 | 10,248 | 4,027 | 7,174 |
| с.Арсланово | 4,196 | 7,004 | 2,52 | 4,903 |
| д.Новомусино | 5,676 | 11,392 | 3,406 | 7,974 |
| д.Актюба | 4,16 | 10,808 | 2,496 | 7,566 |
| д.Аккуль | 1,280 | 5,672 | 0,768 | 3,970 |
| Итого: | 30,076 | 57,796 | 18,047 | 40,457 |

Пассажирские перевозки по территории  Кармаскалинского района осуществляет автотранспортное предприятие Уфимское АТП -  филиал ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов осуществляется по пригородному маршруту №120 направлением  Уфа – Новомусино. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении автодороги Уфа –Оренбург с автодорогой – отводом в д.Новомусино и в самом населенном пункте. В остальных населенных пунктах остановки общественного транспорта отсутствуют.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 159 единиц автомототехники, в том числе:

112 – легковых автомобилей;

13 – грузовых автомобилей;

16 - мотоциклов;

18 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 98 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для личного индивидуального транспорта в жилой усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие две АЗС находятся на 39 км автодороги Уфа – Оренбург. Имеются АЗС в  с.Кармаскалы (2 ед.) и  в с.Бузовьязы. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в д.Старомусино (на территории бывшей МТМ) и в  райцентре Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция компании «Экосистемз» (АГЗС) в с.Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, очень мало автотранспорта, работающего  на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение  на автотрассах республиканского и межрайонного значения  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем уровень автомобилизации на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей, что предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Башкортостан.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

3544 х 350 / 1000 = 1240 автомобилей.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1237 х 0,7 = 868 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 260 машиномест, в общественных центрах - 15%, 130 машиномест, в производственных зонах - 10%,  87 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов и групп жилых домов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет являются река Узень, речки Иленька, Алянка, Янбай  и их притоки - ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.7.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют  водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Старомусинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3544 чел.= 567,04 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Население, общественные здания и сооружения, промышленные объекты  населённых пунктов Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба и Аккуль пользуются локальными системами водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. В населенном пункте Новомусино действующий водозабор обеспечивает питьевой водой детский оздоровительный лагерь «Фестивальный», второй водозабор обеспечивает  водой для технических нужд молочно – товарную ферму ЗАО «Алатау».

Проектные предложения.

Во всех  населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет    запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые  водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

-  в д.Старомусино в юго - восточном направлении от населенного пункта у опушки леса (северная часть Ур. Читер).

-  в с.Ильтуганово в юго - восточном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Алянка.

-  в с.Арсланово в юго - восточном направлении от населенного пункта на опушке леса на границе территории сельских поселений Старомусинский и Шаймуратовский сельсоветы.

-  в д.Новомусино размещен в южном  направлении от населенного пункта  в верхнем течении  р.Узень.

- единый водозабор в д.Актюба и Аккуль размещен в западном направлении за территорией населенных пунктов в верхнем течении  ручья, протекающего в овраге Глубокий у опушки леса.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующих актов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют  водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов принят равным объему водопотребления.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации, выполненная с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

На расчетный срок водоотведение населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет составит, с учетом 5% безвозвратных потерь, 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3544 чел. х0,95 = 538,7 м3/сут., в т.ч.

- в д.Старомусино 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 927 чел. х 0,95 = 140,9 м3/сут.;

- в с.Ильтуганово  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 681 чел. х 0,95 = 103,5 м3/сут.;

- в с.Арсланово 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 396 чел. х 0,95 = 60,2 м3/сут.;

- в д.Новомусино  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 777 чел. х 0,95 = 118,1 м3/сут.;

- в д.Актюба 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 581 чел. х 0,95 = 88,3 м3/сут.;

- в д.Аккуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 182 чел. х 0,95 = 27,7 м3/сут.;

В связи с этим потребуется строительство на расчетный срок БОС (биологических очистных сооружений) ориентировочной мощностью:

-  для д.Старомусино – на 500 м3/сут.;

-  для с.Ильтуганово  - на 180 м3/сут.;

-  для д.Новомусино  - на 80 м3/сут.

-  для д.Актюба  - на 80 м3/сут.

В населенных пунктах численностью менее 500 чел. – с.Арсланово, д.Аккуль - на расчетный срок до 2033г.) проектом предусмотрены местные системы сбора бытовых сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения, которые размещены:

- в северо – западном направлении от д.Старомусино в нижнем течении р.Янбай;

-  в северном направлении от с.Ильтуганово в нижнем течении р.Иленька;

-  в западном направлении от д.Новомусино в нижнем течении р.Узень;

-  в юго – восточном направлении в пойменной части р. Иленька.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в речки Янбай, Иленька, Алянка и, далее, в р.Узень. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению этих речек от границы всех мест водопользования населения, за пределами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению водных объектов.

2.3.6.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 35/10 «Шаймуратово».

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВа. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Старомусино –4, суммарной мощностью 266 кВА;

в с.Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

в с.Арсланово –4,  суммарной мощностью 363 кВА;

в д.Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

в д.Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

в д.Аккуль – 2, суммарной мощностью  223 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное  отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-50-120, при прокладке новых линий электропередач на железобетонных опорах для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Старомусинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3544 чел.= 4784,4 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа Ишимбай -Уфа. От АГРС, расположенной в населенном пункте Бузовьязы, газ высокого давления поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП №33 и 102 -   в деревне Старомусино;

- ШРП №35 -   в селе Ильтуганово;

- ШРП №34 -   в селе Арсланово;

- ШРП №32 -   в деревне Новомусино;

- ШРП №36 -   в деревне Актюба;

- ШРП №37 -   в деревне Аккуль;

Проектом предлагается газифицировать все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д.Старомусино – сельского клуба от автономной газовой котельной, средней школы  - от школьной котельной, ФАПа – от электрического котла отопления, здания Администрации сельского поселения – от газовой мини-котельной;

- в с.Ильтуганово сельского клуба и основной школы от автономной газовой котельной школы, ФАПа – от электрического котла отопления;

- в с.Арсланово – сельского клуба от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Старомусино, с.Ильтуганово, с.Арсланово, д. Новомусино, большей  части жилой застройки д.Актюба и Аккуль  газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д.Аккуль и Актюба печное.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 74 абонентов производится от объекта связи  ОАО «Башинформсвязь» -  АТС, расположенной около здания Администрации сельского поселения в д.Старомусино. По монтированной емкости АТС информация не предоставлена. Количество задействованных номеров - 80. Тип телефонной станции «КУС». Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена на опорах, частично подземным кабелем.  АТС введена в эксплуатацию в 2008 году.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные операторы сотовой связи  «Мегафон», «МТС» и «Билайн». Вышки сотовой связи (базовые станции - ретрансляторы) трех федеральных операторов сотовой связи  на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет находятся  за территорией АЗС на 39 км автодороги Уфа – Оренбург.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Старомусинского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Старомусинского сельсовета развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Кармаскалинского района Республики Башкортостан относительно благоприятны для развития растительности, местами здесь сохранились достаточно большие площади лесные массивы. По сельскому поселению Старомусинский сельсовет общая площадь земель  лесного фонда составляет в настоящее время 3013,36 га. Особо охраняемых территорий нет.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение жилых кварталов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиницы;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей;

- культовые здания и сооружения.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Старомусинский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный (предупредительный) характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении. Примерные сроки выполнения этих мероприятий – 2013г. (окончание первой очереди освоения и сроительства).

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Старомусинский сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Башкирского Предуралья (Предбельский природный лесостепной район Башкортостана) относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна территории сельского поселения:

1. Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ, оборудование источников стационарного загрязнения газоочистными установками.

2. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов.

3. Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий.

4. Продолжение газификации объектов ЖКХ.

5. Организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха в сельском поселении, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов.

6. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

7. Для обеспечения экологической безопасности на существующих и проектируемых АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

8. Развитие сети стационарных наблюдений за состоянием воздушного бассейна.

9. Разработка и реализация комплекса мероприятий, предусмотренных проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» для размещаемых предприятий.

10. Развитие применения биотоплива местного производства из местного сырья в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.).

Мероприятия по снижению загрязнения от транспорта:

1. Развитие сети АГЗС на территории Кармаскалинского района.

2. Соблюдение и озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог.

3. Создание и восстановление придорожных лесных полос.

4. Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

Охрана водного бассейна

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия в области охраны водного бассейна:

1. Организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

3. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод.

4. Развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

5. Организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды.

6. Осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения.

7. Строительство современных очистных сооружений.

8. Формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения.

9. Формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Охрана почв и ландшафтов

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне возможной нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

По ландшафтно-экологическим условиям территория Кармаскалинского района, и, в частности, сельского поселения Старомусинский сельсовет относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают нарушенные увалистые склоны, есть участки выбитых пастбищ, наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Территория сельского поселения частично попадает в зону влияния вредных выбросов от автодороги республиканского (регионального) значения Уфа –Оренбург, многочисленных действующих и законсервированных нефтяных скважин и магистральных нефте – и газопроводов. Загрязнений чрезвычайного характера почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в проектируемых зонах отдыха – умеренный.

Основное воздействие человека на существующие леса выражается в вырубке спелых и перестойных насаждений,  рубками санитарного ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельском поселении;

- закрытие существующих кладбищ, не соответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Охрана окружающей среды от возможного вредного воздействия аварий на инженерных коммуникациях сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс этих коммуникаций, обязательному соблюдению организацией, эксплуатирующей эти инженерные коммуникации, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от магистральной автодороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию. Зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Старомусинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В соответствии со Схемой территориального планирования МР Кармаскалинский район, выполненной проектным институтом ЗАО «Башкиргражданпроект», сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на промежуточную мусороперегрузочную станцию (МПС), размещаемую рядом с существующим скотомогильником вдоль автодороги из д.Старомусино в с.Арсланово. После обработки в стационарном компакторе (сепарирования отходов, дробления КГО, сортировки) оставшиеся отходы отвозятся на существующий полигон ТБО (твердых бытовых отходов),   находящийся  в южном направлении от административного центра муниципального района Кармаскалинский район с.Кармаскалы на удалении ориентировочно  1,56 км. Рядом с полигоном должно быть запроектировано мусороперерабатывающее предприятие.

Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах сельского поселения.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Старомусинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Существ.положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| д.Старомусино |  |  | 0,3525 |  |  | 0,6196 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,584 | 190 | 0,1110 | 0,927 | 190 | 0,1761 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,584 | 0,002 | 1,168 | 0,927 | 0,002 | 1,854 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,83га | 5 | 0,2415 | 8,87 га | 5 | 0,4435 |
| с.Ильтуганово |  |  | 0,2842 |  |  | 0,4881 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,436 | 190 | 0,0828 | 0,681 | 190 | 0,1294 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,436 | 0,002 | 0,872 | 0,681 | 0,002 | 1,362 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,027 га | 5 | 0,2014 | 7,174 га | 5 | 0,3587 |
| с.Арсланово |  |  | 0,1667 |  |  | 0,3204 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,214 | 190 | 0,0407 | 0,396 | 190 | 0,0752 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,214 | 0,002 | 0,428 | 0,396 | 0,002 | 0,792 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,52 га | 5 | 0,126 | 4,903 га | 5 | 0,2452 |
| д.Новомусино |  |  | 0,2163 |  |  | 0,5463 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,242 | 190 | 0,0460 | 0,777 | 190 | 0,1476 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,242 | 0,002 | 0,484 | 0,777 | 0,002 | 1,554 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,406га | 5 | 0,1703 | 7,974 га | 5 | 0,3987 |
| д.Актюба |  |  | 0,1448 |  |  | 0,4887 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,105 | 190 | 0,0200 | 0,581 | 190 | 0,1104 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,105 | 0,002 | 0,210 | 0,581 | 0,002 | 1,162 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,496га | 5 | 0,1248 | 7,566 га | 5 | 0,3783 |
| д.Аккуль |  |  | 0,0454 |  |  | 0,2331 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 190 | 0,0070 | 0,182 | 190 | 0,0346 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,037 | 0,002 | 0,074 | 0,182 | 0,002 | 0,364 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,768 | 5 | 0,0384 | 3,97 га | 5 | 0,1985 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,2098 |  |  | 2,6963 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,618 | 190 | 0,3074 | 3,544 | 190 | 0,6734 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 1,618 | 0,002 | 3,236 | 3,544 | 0,002 | 7,088 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 18,047га | 5 | 0,9024 | 40,457 га | 5 | 2,0229 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,6963 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,6741 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 1,0246 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0270 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0539 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,1348 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,1079 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0539 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0539 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,2696 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,1348 |
| Итого | 100 | 2,6963 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,1348.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 2,6963 онн в год х 0,02 га = 0,0539 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,0539 га в год х 20 лет = 1,078 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1721 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1356 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0890 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1518 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1358 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0648 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,9431 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 =2,3185 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,5219 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,5949 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,3213 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,1072 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Старомусино | 927 | 3115,2 | 2943,1 | 172,1 | 40,3 | 0,82 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 44 | 1 |  |
| с.Ильтуганово | 681 | 2454,1 | 2318,5 | 135,6 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Арсланово | 396 | 1610,9 | 1521,9 | 89,0 | 20,8 | 0,43 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |
| д.Новомусино | 777 | 2746,7 | 2594,9 | 151,8 | 35,5 | 0,73 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 39 | 1 |  |
| д.Актюба | 581 | 2457,1 | 2321,3 | 135,8 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Аккуль | 182 | 1172,0 | 1107,2 | 64,8 | 15,2 | 0,31 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 17 | 1 |  |
| сельское поселение Старомусинский сельсовет | 3544 | 13556 | 12806,9 | 749,1 | 193 | 6 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 35,0 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,88 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 13556 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельсовет в административных границах | га | 8880,05 | 8880,05 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3013,36 | 2970,19 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 21,77 | 21,77 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4515,58 | 4282,68 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 699,86 | 703,94 |
| 6 | Земель транспорта | га | 106,75 | 106,75 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 520,0 | 791,99 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 206,77/39,76% | 317,2/40,05% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,869 | 10,66 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 87,14 | 158,76 |
|  | рекреационных зон | га | - | 37,71 |
|  | прочих земель | га | 218,66 | 263,575 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 4,56 | 4,085 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 2,73 | 2,73 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,618 | 3,544 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,303/18,73 | 0,679 / 19,16 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,906 / 56,0 | 1,947 / 54,94 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,409 / 25,28 | 0,918 / 25,90 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 35,0073 | 106,320 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 71,3127 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 21,636 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 30 | 119 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 420 | 510 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуживание в с.Кармас- калы и г.Уфа | обслуживание в с.Кармас- калы и г.Уфа |
| 4.4 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | обслуживание в с.Кармас- калы | обслуживание в с.Кармас- калы |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на н.п. /кв.м. | 4/- | 5/49,6 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 336,1 | 1063,3 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 150* | 142 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 14 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 446 | 815 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет инф. | 212,6 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,006 | 2,48 – 3,19 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 18 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 27,262 | 27,262 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 30,076 | 57,796 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 6,89 | 3,66 |

* кафе «Буляк» на автодороге республиканского значения Уфа – Оренбург ИП «Меликсетян».

БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселения Старомусинский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- создание площадок нового градостроительного освоения;

- строительств учреждений рекреации и туризма;

- строительство новых автомобильных дорог;

- строительство учреждений обслуживания вне границ населенных пунктов;

- резервирование площадок для размещения промзон, инженерных сетей, связи и т.д.

Проектом предусматривается расширение  границ населенных пунктов и  заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно проекта генерального плана сельского поселения, земли сельскохозяйственного   назначения  сократятся на 232,9 га с одновременным переводом части земель (271,99 га) в категорию земель населенных пунктов.

Баланс территории выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Старомусинский сельсовет по категориям земель на расчетный срок (2033г.)

| № п/п | наименование | сущ. положение 2013г | расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственого назначения | 4515,58 | 50,85% | 4282,68 | 48,23% |
| 2 2 | Земли в ведении сельсоветов (земли населенных пунктов) | 520,0 | 5,86% | 791,99 | 8,92% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны | 699,86 | 7,88% | 703,94 | 7,93% |
| 4 | Земли транспорта | 106,75 | 1,20% | 106,75 | 1,20% |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий (природоохранных территорий) | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда | 3013,36 | 33,93% | 2970,19 | 33,45% |
| 7 | Земли водного фонда | 21,77 | 0,245% | 21,77 | 0,245% |
| 8 | Земли специального назначения | 2,73 | 0,03% | 2,73 | 0,03% |
| Итого земли в административных границах сельского поселения | 8880,05 | 100% | 8880,05 | 100% |

| Наименование населенного пункта | Категория земельного участка | № кадастрово- го квартала | Площадь кадастрово го кварт., га | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Площадь проектиру емого участка, га | Кадастровая стоимость проектиру емого участка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Старому сино | Кат. не установлена | 02:31:150402:34 | 99,380 | 4472091,0 | 13,31 | 598 950,0 |
|  | с/х назначения для с/х пр-ва | 02:31:150402: 136 | 22,102 | Нет данных | 25,12 | Не определ. |
| с.Ильтуга ново | Кат. не установлена | 02:31:151102:69 | 50,744 | 2080520,4 | 16,80 | 688 800,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:151102:66 | 12,766 | 523414,2 | 12,766 | 523 414,2 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:151102:64 | 114,93 | 5171967,0 | 4,0 | 180 000,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:151102:65 | 16,57 | 679488,9 | 0,78 | 31 980,0 |
| с.Арслано во | Кат. не установлена | 02:31:150101 | Нет данных | Нет данных | 31,72 | Не опред. |
| д.Новому сино | Кат. не установлена | 02:31:150701:8 | 24,0 | 1221600,0 | 9,2 | 468 280,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:150701:20 | 12,304 | 504357,4 | 12,304 | 504 357,4 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:150701:19 | 70,604 | 3177189,0 | 44,53 | 2 003 850,0 |
| д.Актюба | Кат. не установлена | 02:31:150401:30 | 392,371 | 16087251,1 | 63,42 | 2 600 220,0 |
| д.Аккуль | Кат. не установлена | 02:31:150401:30 | 392,371 | 16087251,1 | 31,49 | 1 291 090,0 |

Расширение границ д.Старомусино предусмотрено  в северо – западном и северном направлении. Ориентировочная площадь расширения -  38,43 га. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером 02:31: 150402:34  ориентировочной площадью 13,31 га; часть земельного участка с кадастровым номером: 02:31:150402:136  ориентировочной площадью 25,12 га;

Расширение  с.Ильтуганово предусмотрено в южном направлении. Площадь расширения – 40,9 га. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:151102:69  ориентировочной площадью земельного участка 16,80 га; часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:151102:66  ориентировочной площадью земельного участка 12,766 га; часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:151102:64 ориентировочной площадью земельного участка 4,0 га; часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:151102:65 ориентировочной площадью земельного участка 0,78 га;

Расширение с.Арсланово  предусмотрено в северном направлении. Площадь расширения – 31,72 га. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:150101 ориентировочной площадью земельного участка 31,72 га;

Расширение д.Новомусино предусмотрено в юго - восточном направлении. Площадь расширения – ориентировочно 66,03 га. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером  02:31:150701:8, ориентировочной площадью земельного участка  9,2 га; часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:150701:20 ориентировочной площадью 12,304 га; часть земельного участка с кадастровым номером 02:31:150701:19 ориентировочной площадью 44,53  га;

Расширение д.Актюба предусмотрено в северном и северо – западном направлении. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером  02:31:150401: 30 ориентировочной площадью 63,42 га.

Расширение д.Аккуль предусмотрено в юго – западном направлении. Расширение затрагивает часть земельного участка с кадастровым номером  02:31:150401: 30 ориентировочной площадью 31,49 га.

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируется перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируе мая катего рия перево да | Кадастр ст-ть, руб/ кв.м | Вид исполь- зования | Форма собствен- ности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Старомусино |
| 02:31:150402:34 | 13,31 | Земли насел. пунктов | 4,50 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| 02:31:150402:34 | 25,12 36,11 | Земли насел. пунктов | Не опред. | Для с/х пр-ва | Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| с.Ильтуганово |
| 02:31:151102:69 02:31:151102:66 02:31:151102:64 02:31:151102:65 | 8,20+8,6 12,766 4,0 0,78 | Земли насел. пунктов | 4,10 4,1 4,5 4,1 | Не установлена | Нет данных Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| с.Арсланово |
| 02:31:150101 | 31,72 | Земли насел. пунктов | Не опред. | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажн го строительства |
| д.Новомусино |
| 02:31:150701:8 02:31:150701:20 02:31:150701:19 | 9,20 12,30 44,53 | Земли насел. пунктов | 5,09 4,1 4,5 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| д.Актюба |
| 02:31:150401:30 | 63,42 | Земли насел. пунктов | 4,1 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтаж ного строительства |
| д.Аккуль |
| 02:31:150401:30 | 31,49 | Земли насел.пунктов | 4,1 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |

Согласно данным Администрации МР Кармаскалинский район, на территории сельского поселении Старомусинский сельсовет мелиоративная система отсутствует.